## Slide 1
Komunikasi Data
Teknik Sinyal Encoding & Komunikasi Data Digital Part-5

## Slide 2: Pendahuluan
Teknik Sinyal Encoding
Teknik Komunikasi Data Digital

## Slide 3: Teknik Sinyal Encoding

## Slide 4: Pendahuluan
Dalam proses kerjanya komputer mengolah data secara digital,melalui sinyal listrik yang diterimanya atau dikirimkannya.
Pada prinsipnya, komputer hanya mengenal dua arus, yaitu on atau off, atau istilah dalam angkanya sering juga dikenal dengan 1 (satu) atau 0 (nol).

## Slide 5: Pendahuluan (1)
Kombinasi dari arus on atau off inilah yang yang mampu membuat komputer melakukan banyak hal, baik dalam mengenalkan huruf, gambar, suara, bahkan film film menarik yang anda tonton dalam format digital.
Sistem yang merubah sinyal analog menjadi sinyal digital disebut Sistem Akuisisi Data.

## Slide 6: Empat Komponen Sistem Akuisisi Data
Input analog yaitu mengubah sinyal input analog dari sensor menjadi bentuk bit.
Output analog yaitu mengubah data digital yang tersimpan dalam komputer menjadi sinyal digital.
Input/output digital yaitu untuk masukan dan keluaran nilai digital (tingkat logika) kedua dari perangkat keras.
Counter/timer digunakan pada saat perhitungan, pengukuran frekwensi dan perioda, pembangkit pulsa.

## Slide 7: Pengkodean Data
Pengkodean karakter yaitu memasangkan karakter berurutan dari suatu kumpulan dengan yang lainnya, dalam sistem komunikasi digital, informasi dari sumber dikonversikan menjadi deretan digit biner yang efisien dengan jumlah digit biner yang digunakan dibuat seminimal mungkin.
Dalam proses telekomunikasi, data tersebut harus dimengerti baik dari sisi pengirim maupun dari sisi penerima. Untuk mencapai hal tersebut, data harus diubah dalam bentuk khusus yaitu sandi untuk komunikasi data.

## Slide 8: Teknik Encoding
Modulasi adalah proses encoding sumber data dalam suatu sinyal carrier dengan frekuensi

## Slide 9: 4(empat )kombinasi hubungan data dan sinyal
Data digital; sinyal digital perangkat pengkodean data digital menjadi sinyal digital
Data analog; sinyal digital konversi data analog ke bentuk digital
Data digital; sinyal analog beberapa media transmisi hanya bisa merambatkan sinyal analog
Data analog; sinyal analog data analog dapat dikirimkan dalam bentuk sinyal baseband

## Slide 10: Sinyal Digital
Sinyal Digital adalah deretan pulsa voltase terputus-putus yang berlainan dan masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri.
Setiap pulsa merupakan sebuah elemen sinyal
,elemen sinyal merupakan data yang ditranmisikan melalui pengkodean bit data
,dimana Biner 0 = Level voltase lebih rendah Dan Biner 1 = Level voltase yang lebih tinggi.

## Slide 11: Keistimewaan Sinyal Digital
Mampu mengirikan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi.
Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri.
Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk.
Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif.

## Slide 12: Ketentuan; Proses Encoding
Unipolar : Semua elemen-elemen sinyal dalam bentuk yang sama.
Polar : Satu state logic dinyatakan oleh tegangan positif dan sebaliknya oleh tegangan negatif
Rating Data : Rating data transmisi data dalam bit per secon
Durasi atau panjang suatu bit waktu yang dibutuhkan pemancar untuk memancarkan bit
Rating modulasi : Rating dimana level sinyal berubah dan diukur dalam bentuk baud=elemen-elemen sinyal per detik
Tanda dan ruang : Biner 1 dan biner 0 berturut-turut

## Slide 13: Pengkodean Sinyal Digital
Nonreturn To Zero (NRZ)
  Nonreturn-to-Zero-Level (NRZ-L)
  Nonreturn to Zero Inverted(NRZI)
Multilevel Binary
  Bipolar-AMI (Alternate Mark Inversion
  Pseudoternary
Biphase
  Manchester
  Differential manchester

## Slide 14: 1. NonReturn to Zero (NRZ)
Nonreturn-to-Zero-Level (NRZ-L) yaitu suatu kode dimana tegangan negatif dipakai untuk mewakili suatu binary dan tegangan positif dipakai untuk mewakili binary lainnya.
Nonreturn to Zero Inverted(NRZI) yaitu suatu kode dimana suatu transisi (low ke high atau high ke low) pada awal suatu bit time akan dikenal sebagai binary „1′ untuk bit time
tersebut; tidak ada transisi berarti binary „0′. Keuntungan differensial encoding : lebih kebal noise, tidak dipengaruhi oleh level tegangan.
Kelemahan: dari NRZ-L maupun NRZI adalah keterbatasan dalam komponen DC dan kemampuansynchronisasi yang buruk.

## Slide 15: 2. Multilevel Binary
Bipolar-AMI yaitu suatu kode dimana binary „0′ diwakili dengan tidak adanya line sinyal dan binary „1′ diwakili oleh suatu pulsa positif atau negatif. Zero menggambarkan tidak adanya line signal. Satu menggambarkan positif atau negatif sinyal.
Pseudoternary yaitu suatu kode dimana binary „1′ diwakili oleh ketiadaan line sinyal dan binary „0′ oleh pergantian pulsa-pulsa positif dan negatif. Satu menggambarkan adanya jalur sinyal. Zero menggambarkan perwakilan dari positif dan negatif.

## Slide 16: 3. Biphase
Manchester yaitu suatu kode dimana ada suatu transisi pada setengah dari periode. Tiap bit transisi low ke high mewakili „1′ dan high ke low mewakili „0′. Zero dari tinggi ke rendah di pertengahan interval. Satu dari rendah ke tinggi di pertengahan interval
Differential manchester yaitu suatu kode dimana
binary „0′ diwakili oleh adanya transisi di awal periode suatu bit dan binary „1′ diwakili oleh ketiadaan transisi di awal periode suatu bit.

## Slide 17: Perbandingan Format Pengkodean Sinyal Digital

## Slide 18: Sinyal Analog vs Sinyal Digital(1)
Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yg berkelanjutan, membawa informasi dg merubah karakter gelombangnya. Sinyal analog mentransmisikan suara & gambar dalam bentuk gelombang kontiniu.
Karakter yg terpenting yg dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi yg biasanya dinyatakan dg gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog.

## Slide 19: Sinyal Analog vs Sinyal Digital(1)
Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah signal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 (juga dengan biner), sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau, proses informasinya pun mudah, cepat dan akurat, tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat.

## Slide 20: Teknik Pengkodean dan Modulasi
Bentuk x(t) bergantung pada teknik pengkodean dan dipilih yang sesuai dengan karakteristik media transmisi.
Frekuensi sinyal pembawa dipilih yang kompatibel dengan media transmisi

## Slide 22: Teknik Komunikasi Digital

## Slide 23: Pendahuluan
Salah satu tujuan komunikasi data adalah untuk mengirimkan data secara utuh dari sumber data hingga sampai ke penerima atau tujuan pengiriman. Data utuh diterima, berarti bahwa data tersebut lengkap tidak corrupt atau hilang pada saat pengiriman.
Untuk menjaga dan meyakinkan bahwa data yang sedang dikirim akan tiba dengan selamat dan utuh ke tangan penerima itulah dilakukan pendeteksian kesalahan dan melakukan pembetulan kembali data jika ternyata ada yang salah.

## Slide 24
Keuntungan Teknik Komunikasi Data Digital
Kemudahan Multipleksing,
Kemudahan Persinyalan,
Integrasi Sistem Transmisi dan Switching,
Regenerasi Sinyal,
Kemudahan Enkripsi,
Pemrosesan Sinyal Digital,

## Slide 25: 1.Kemudahan Multiplexing
Sistem komunikasi data digital pertama kali diaplikasikan untuk sistem telepon yang menggunakan teknik Time Division Multiplexing (TDM). Pada data digital ini memiliki keunggulan dalam hal reliabilitas terhadap gangguan (noise), distorsi, dan interferensi lain.
Degradasi sinyal akibat beberapa faktor gangguan tersebut dapat diatasi dengan kemampuan data digital yang melakukan regenerasi sinyal.

## Slide 26: 2. Kemudahan Persinyalan
Persinyalan yang membawa informasi kendali komunikasi merupakan bagian dari sistem transmisi digital. Informasi tersebut dapat digabungkan ke dalam jalur transmisi digital bersama-sama dengan informasi kendali TDM yang dengan mudah dapat diidentifikasi sebagai kanal kendali komunikasi.
Fungsi dan format sistem persinyalan dapat dimodifikasi secara terpisah tanpa mempengaruhi sistem transmisi data secara keseluruhan.

## Slide 27: 3.Integrasi Sistem Transmisi dan Switching
Sistem komunikasi data digital fungsi TDM sangat mirip dengan fungsi Time Division Switching sehingga fungsi TDM dengan mudah dapat diintegrasikan di dalam perangkat penyambung.

## Slide 28: 4.Regenerasi Sinyal
Dalam komunikasi digital representasi sinyal suara dalam format digital melibatkan proses konversi sinyal analog menjadi urutan cuplikan-cuplikan diskrit.
Setiap cuplikan diskrit direpresentasikan dengan sejumlah digit biner.

## Slide 29: 5.Kemudahan Enkripsi
Dalam kemudahan proses enkripsi dan diskripsi terhadap sinyal digital merupakan fitur ekstra dari sistem komunikasi digital.

## Slide 30: 6.Pemrosesan Sinyal Digital
Sebagai proses operasi yang dilakukan pada sebuah sinyal untuk memanipulasi atau mentransformasi karakteristik- karakteristiknya.

## Slide 31: SYNCHRONOUS DAN ASYNCHRONOUS
Synchronisasi adalah salah satu tugas utama dari komunikasi data.

## Slide 32: SYNCHRONOUS
Ada level lain dari synchronisasi yang perlu agar receiver dapat menentukan awal dan akhir dari suatu blok data. Untuk itu, tiap blok dimulai dengan suatu pola preamble bit dan diakhiri dengan pola postamble bit. Pola-pola ini adalah kontrol informasi. Frame adalah data plus kontrol informasi.
Format yang tepat dari frame tergantung dari metode transmisinya, yaitu:
  Transmisi character-oriented
  Transmisi bit-oriented

## Slide 33: ASYNCHRONOUS
Strategi dari metode ini yaitu mencegah problem timing dengan tidak mengirim aliran bit panjang yang tidak putus-putusnya. Melainkan data ditransmisi per karakter pada suatu waktu, dimana tiap karakter adalah 5 sampai 8 bit panjangnya.
Timing atau synchronisasi harus dipertahankan antara tiap karakter; receiver mempunyai kesempatan untuk men-synchron-kan awal dari tiap karakter baru.

## Slide 34
Komunikasi asynchronous adalah sederhana dan murah tetapi memerlukan tambahan 2 sampai 3 bit per karakter untuk synchronisasi.
Persentase tambahan dapat dikurangi dengan mengirim blok-blok bit yang besar antara start dan stop bit, tetapi akan memperbesar kumulatif timing error. Solusinya yaitu transmisi synchronous.

## Slide 35: Perbandingan Asinkron dan Sinkron
Untuk blok-blok data yang cukup besar, transmisi sinkronisasi jauh lebih efisien dari pada asinkron. Transmisi asinkron memerlukan overhead 20 % atau lebih.
Bila menggunakan transmisi sinkron biasanya lebih kecil dari 1000 bit, yang mengandung 48 bit kontrol informasi (termasuk flag), maka untuk pesan 1000 bit, overheadnya adalah 48 / 1048 X 100% = 4.6%

## Slide 36: Deteksi Error dengan Redundansi
Data tambahan yang tidak ada hubungannya dengan isi informasi yang dikirimkan, berupa bit pariti.
Berfungsi menunjukkan ada tidaknya kesalahan data.

## Slide 37: Troughput
Perbandingan antara data yang berguna dengan data keseluruhan.

## Slide 38: Urutan Pengerjaan Sinkronisasi
Sinkronisasi bit: Ditandai awal & akhir untuk masing- masing bit.
Sinkronisasi karakter: Ditandai awal dan akhir untuk masing-masing karakter atau satuan kecil lainnya dari data.
Sinkronisasi blok: Ditandai awal dan akhir dari satuan besar data. Dan untuk pesan yang besar, dibagi-bagi menjadi beberapa blok kemudian baru dikirimkan pengurutan blok-blok yang telah dibagi tersebut adalah tugas dari timming.

## Slide 39: Teknik Mendeteksi Error
Forward Error Control: Dimana setiap karakter yang ditransmisikan atau frame berisi informasi tambahan (redundant) sehingga bila penerima tidak hanya dapat mendeteksi dimana error terjadi, tetapi juga menjelaskan dimana aliran bit yang diterima error.
Feedback (backward) Error Control: Dimana setiap karakter atau frame memilki informasi yang cukup untuk memperbolehkan penerima mendeteksi bila menemukan kesalahan tetapi tidak lokasinya. Sebuah transmisi kontro digunakan untuk meminta pengiriman ulang, menyalin informasi yang dikirimkan.

## Slide 40: Feedback error control
Teknik yang digunakan untuk deteksi kesalahan
Kontrol algoritma yang telah disediakan untuk mengontrol transmisi ulang.

## Slide 41: Metode Deteksi Kesalahan
Echo: Metode sederhana dengan sistem interaktif.
Error Otomatis atau Parity Check: Penambahan parity bit untuk akhir masing-masing kata dalam frame. Jenis Parity Check, yaitu : Even parity dan Odd parity

## Slide 42: Deteksi Kesalahan Dengan Bit Pariti
Vertical Redundancy Check ( VRC)
Longitudinal Redundancy Check (LRC)
Cyclic Redundancy Check ( CRC)

## Slide 43: Bit Paritas : Mengapa kode komputer memerlukan bit paritas?
Sirkuit atau jalur komunikasi yang mentransmisikan sebuah bytedapat terinterferensi dengan adanya debu, gangguan sinyal elektronik, pengaruh cuaca dan faktor- faktor lainnya. Lalu, bagaimana cara komputer mengenali error yang terjadi? Tugas pendeteksian inilah yang dikerjakan oleh bit paritas.
Bit paritas disebut juga bit pemeriksa, yaitu bit tambahan yang ditempatkan di posisi akhir sebuah byte. Bit paritas dipakai untuk tujuan pemeriksaan akurasi, yaitu memeriksa kesalahan (error) selama transmisi.

## Slide 44
Bit paritas disusun menurut skema pengkodean yang didesain di komputer. Skema paritas bisa berupa paritas ganjil atau paritas genap. Misalnya, pada skema paritas genap, huruf “H” ASCII(01001000) memiliki dua buah angka 1.
Oleh karena itu bit kesembilan atau bit paritas adalah 0 agar jumlah seluruh bit tetap genap. Pada huruf “O” (01001111) yang memiliki lima buah angka 1, maka bit kesembilannya berupa angka 1 agar jumlahnya tetap genap.

## Slide 45
45