## Slide 1: Sensor dan tranduser
Rotary encoder

## Slide 2: Pendahuluan
Sebuah sensor untuk mengkonversi posisi sudut menjadi besaran listrik, biasanya menjadi output pulsa digital.
Umumnya digunakan untuk pengendalian posisi, kecepatan , arah putaran motor.

## Slide 3: Pendahuluan
Secara garis besar tersusun dari sebuah lempengan cakram dan beberapa sensor optis.
Lempengan cakram terdapat zona gelap / pejal dan transparan / berongga, yang diletakkan pada sensor optis antara pengirim (tx) dan penerima (rx).

## Slide 4: Pendahuluan
Bagian gelap/pejal cakram menghalangi sinar dari tx sensor sehingga tidak diterima oleh rx.
Bagian transparan/berongga cakram meneruskan sinar dari tx sensor sehingga bisa diterima oleh rx.
Sehingga menghasilkan sebuah logika output yang saling berkebalikan atau sebuah pulsa digital apabila lempengan cakram berputar,

## Slide 5: Tipe rotary encoder
Absolute
Incremental

## Slide 6: Absolute Rotary Encoder
Resolusi adalah ketelitian data posisi sudut putar yang bisa dikonversi oleh rotary encoder.
Tergantung dari banyaknya bit data output.
Disamping adalah contoh dari cakram rotary encoder 3 bit.
Ketelitian pembacaan posisi sudut :

## Slide 7: Absolute rotary encoder
Sudut | Out | Out | Out
0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 1
90 | 0 | 1 | 0
135 | 0 | 1 | 1
180 | 1 | 0 | 0
225 | 1 | 0 | 1
270 | 1 | 1 | 0
315 | 1 | 1 | 1

## Slide 8: Absolute Rotary Encoder
Berikut adalah lempengan cakram rotary encoder 16 bit.
Ketelitian pembacaan posisi sudut :

## Slide 9: Absolute Rotary Encoder

## Slide 10: Absolute Rotary Encoder
Disamping adalah contoh konfigurasi pin output dari absolute rotary encoder E6C2-AG5C-C yang mempunyai resolusi 8 bit.

## Slide 11: Incremental Rotary Encoder
3 output :
  Phase A
  Phase B
  Index Z
Pada phase A dan B akan muncul pulsa dengan frekuensi sesuai dengan kecepatan putaran.

## Slide 12: Incrimental Rotary Encoder
Perubahan phase A dan B menentukan arah putar dari rotary encoder
Apabila saat phase A berlogika rising up (perubahan dari ‘0’ menuju ‘1’) dan phase B berlogika low / ’0’ , maka arah putar rotary encoder sesuai arah jarum jam / CW.

## Slide 13: Incrimental Rotary Encoder
Apabila saat phase A berlogika rising up (perubahan dari ‘0’ menuju ‘1’) dan phase B berlogika high / ’1’ , maka arah putar rotary encoder sesuai berlawanan arah jarum jam / CCW.

## Slide 14: Incrimental Rotary Encoder
Output Z (Index) mengeluarkan pulsa yang menunjukan bahwa rotary encoder sudah berputar 1 putaran / 360˚

## Slide 15: Incrimental Rotary Encoder
Resolusi tergantung dari banyaknya zona gelap terang dari piringan cakram rotary encoder.
Semakin banyak zona gelap terang pada piringan cakram maka resolusi rotary encoder semakin besar.
Dalam 1 putaran / 360˚ dapat menghasilkan lebih banyak pulsa.
Dan sebaliknya…….

## Slide 16: Incrimental Rotary Encoder
Ketelitian pembacaan posisi sudut :
Pengkonversian posisi sudut putar yaitu dengan pencacahan pulsa digitalnya.
Apabila menggunakan rotary encoder dengan resolusi 1024, dan telah terjadi 100 cacahan, maka ….

## Slide 17: Incrimental Rotary encoder
Untuk mengkonversi besar kecepatan putar dapat dengan menghitung banyaknya cacahan pulsa (phase A/B) dalam satuan waktu (sekon = RPS / menit = RPM)
Misal pada rotary encoder dengan resolusi 1024 dalam 1 menit telah terjadi cacahan sebanyak 20960 cacahan pulsa, maka…..