## Slide 1: “PENJELASAN BUS ANTARA HUBUNGAN,ELEMEN DARI DESAIN BUS PENGONTROL I/O, JENIS-JENIS BUS ANTAR MUKA SISTEM DAN PERANGKAT”
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2016

## Slide 2
  Alvino Ersyahdana 15670002
  Bonifasius Wahyu S 15670005
  Aditya Galih P 15670015
  Dita Rahmawati S 15670023
  Rizqi Nur Rahmat 15670022
Nama kelompok
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

## Slide 3
PENGERTIAN BUS
MACAM-MACAM SISTEM BUS
ELEMEN-ELEMEN BUS
“PENJELASAN BUS ANTARA HUBUNGAN,ELEMEN DARI DESAIN BUS PENGONTROL I/O, JENIS-JENIS BUS ANTAR MUKA SISTEM DAN PERANGKAT”
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

## Slide 4
Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat di komputer. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Bila dua buah perangkat melakukan transmisi dalam waktu yang bersamaan, maka sinyal-sinyalnya akan bertumpang tindih dan menjadi rusak. Dengan demikain, hanya sebuah perangkat saja yang akan berhasil melakukan transmisi pada suatu saat tertentu.
Umumnya sebuah bus terdiri dari sejumlah lintasan komunikasi atau saluran. Masing-masing saluran dapat mentransmisikan sinyal yang menunjukkan biner 1 dan biner 0. Serangkaian digit biner dapat ditransmisikan melalui saluran tunggal. Dengan mengumpulkan beberapa saluran dari sebuah bus, dapat digunakan mentransmisikan digit biner secra bersamaan (paralel). Misalnya sebuah satuan data 8 bit dapat ditransmisikan melalui bus delapan saluran.
PENGERTIAN BUS
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

## Slide 5
Data Bus (Saluran Data)
Address Bus (Saluran Alamat)
Control Bus (Saluran Kontrol)
BUS SYSTEM DAPAT DIBEDAKAN ATAS :
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

## Slide 6
1. Saluran Data
Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran, jumlah saluran diakitakan denang lebar bus data. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, bila bus data lebarnya 8 bit, dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus dua kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya.
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

## Slide 7
2. Saluran Alamat
Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input/outoput.
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

## Slide 8
3. Saluran Kontrol
Saluran kontrol digunakan untuk mengntrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan diantara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah mespesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya saluran kontrol meliputi : memory write, memory read, I/O write, I/O read, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ACK, clock, reset.
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

## Slide 9
Elemen-Elemen Bus
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
JENIS BUS
METODE ARBITRASI
JENIS TRANSFER DATA
TIMING
LEBAR BUS

## Slide 10
1. JENIS BUS
Saluran bus dapat dipisahkan menjadi dua tipe umum, yaitu :
a. Dedicated
Merupakan metode di mana setiap bus ( saluran ) secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Sebagai contoh dedikasi fungsi adalah penggunaan alamat dedicated terpisah dan saluran data, yang merupakan suatu hal yang umum bagi bus.
b.Time Multiplexed
Merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sehingga menghemat ruang dan biaya.
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

## Slide 11
2. METODE ARBITRASI
Di dalam semua sistem kecuali sistem yang paling sederhana, lebih dari satu modul diperlukan untuk mengontrol bus. Misalnya, sebuah modul I/O mungkin diperlukan untuk membaca atau menulis secara langsung ke memori, dengan tanpa mengirimkan data ke CPU.
3. Timing
Timing berkaitan dengan cara terjadinya event yang diatur pada bus system, dan dapat dibedakan atas :
a. Synchronous Terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock ( pewaktu )
b. Asynchronous Terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

## Slide 12
4. Lebar Bus Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat.
5. Jenis Transfer Data Transfer data yang menggunakan bus di antaranya adalah : 1. Operasi Read 2. Operasi Write 3. Operasi Read Modify Write 4. Operasi Read After Write 5. Operasi Block
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

## Slide 14: Contoh Bus - Bus ISA
Industry Standar Architecture
Bus PC/AT yang beroperasi pada 8,33 MHz
Keuntungannya adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada.
Pendekatan ini juga didasarkan pada sebuah bus yang telah dilisensikan secara bebas oleh IBM kepada banyak perusahaan dalam rangka untuk menjamin bahwa sebanyak mungkin pihak ketiga dapat memproduksi kartu-kartu untuk PC pertama.
Contoh Bus - Bus ISA

## Slide 15: Contoh Bus - Bus PCI
Peripheral Component Interconnect (PCI)
Bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus peripheral
PCI memiliki kinerja tinggi untuk sistem I/O berkecepatan tinggi seperti : video adaptor, NIC, disk controller, sound card, dan lain-lain.
Standard PCI adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz, laju transfer data 264 MB per detik atau 2,112 Gbps.
Keunggulan PCI tidak hanya pada kecepatannya saja tetapi murah dengan keping yang sedikit
Intel mulai menerapkan PCI pada tahun 1990 untuk sistem pentiumnya.
Untuk mempercepat penggunaan PCI, Intel mempatenkan PCI bagi domain publik sehingga vendor dapat mengeluarkan produk dengan PCI tanpa royalti
Contoh Bus - Bus PCI

## Slide 16: Contoh Bus - Bus USB
Semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus berkecepatan tinggi PCI
Banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer.
Solusi : tujuh vendor komputer (Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telecom) bersama-sama merancang bus untuk peralatan I/O berkecepatan rendah.
Standard yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus (USB).
Contoh Bus - Bus USB

## Slide 17: Keuntungan USB
Pemakai tidak harus memasang tombol atau jumper pada PCB atau peralatan
Pemakai tidak harus membuka casing untuk memasang peralatan I/O baru
Hanya satu jenis kabel yang diperlukan sebagai penghubung
Dapat mensuplai daya pada peralatan-peralatan I/O
Memudahkan pemasangan peralatan-peralatan yang hanya sementara dipasang pada komputer
Tidak diperlukan reboot pada pemasangan peralatan baru dengan USB
Murah
Keuntungan USB

## Slide 18: Pengkabelan USB
Bandwidth total USB adalah 1,5 MB per detik.
Bandwidth itu sudah mencukupi peralatan I/O berkecepatan rendah seperti keyboard, mouse, scanner, telepon digital, printer, dan sebagainya.
Kabel pada bus terdiri dari 4 kawat, 2 untuk data, 1 untuk power (+5 volt), dan 1 untuk ground.
Sistem pensinyalan mentransmisikan sebuah bilangan nol sebagai transisi tegangan dan sebuah bilangan satu bila tidak ada transmisi tegangan
Pengkabelan USB

## Slide 19: Contoh Bus - Bus SCSI
Small Computer System Interface (SCSI)
Perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh macintosh pada tahun 1984.
SCSI merupakan interface standard untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar.
SCSI menggunakan interface paralel dengan 8, 16, atau 32 saluran data
Perangkat SCSI memiliki dua buah konektor
  Konektor input
  Konektor output.
Seluruh perangkat berfungsi secara independen dan dapat saling bertukar data
  misalnya hard disk dapat mem-back up diri ke tape drive tanpa melibatkan prosesor

## Slide 20: Contoh Bus - Bus SCSI
Beberapa macam versi SCSI.
  SCSI-1 dibuat tahun 1980 memiliki 8 saluran data, dan beroperasi pada kecepatan 5 MHz. Versi ini memungkinkan sampai 7 perangkat dihubungkan secara daisy-chain.
  SCSI-2 diperkenalkan tahun 1992 dengan spesifikasi 16 atau 32 saluran data pada kecepatan 10 MHz.
  SCSI-3 yang mendukung kecepatan yang lebih tinggi sampai saat ini masih dalam tahap penelitian

## Slide 21: Contoh Bus - Bus P1394 / Fire Wire
Kebutuhan bus I/O berkecepatan tinggi dan
Semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz
>Perlu diimbangi dengan bus berkecepatan tinggi<
Dikembangkan bus performance tinggi yang dikenal dengan Fire Wire (P1394 standard IEEE)

## Slide 22: Contoh Bus - Bus P1394 / Fire Wire
P1394 memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface I/O lainnya
  Sangat cepat
  Murah
  Mudah untuk diimplementasikan.
P1394 tidak hanya populer pada sistem komputer, namun juga pada peralatan elektronik
  kamera digital
  VCR
  Televisi.
Kelebihan lain adalah penggunaan transmisi serial sehingga tidak memerlukan banyak kabel

## Slide 23: Kesimpulan
Secara umum fungsi saluran bus dikatagorikan dalam tiga bagian, yaitu saluran data, saluran alamat dan saluran kontrol.
Saat ini terdapat banyak implementasi sistem bus, tetapi parameter dasar perancangan bus dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis (dedicated dan mulitiplexed), metode arbitrasi (tersentralisasi dan terdistribusi), timing (sinkron dan tak sinkron), lebar bus (lebar address dan lebar data) dan jenis transfer datanya(read, write, read-modify-write, read-alter-write, block).
Diantara jenis bus yang beredar di pasaran saat ini adalah PCI, ISA, USB, SCSI, FuturaBus+, FireWire, dll