## Slide 1
Struktur Rangka Batang Statis Tertentu

## Slide 2
TIU :
Mahasiswa dapat menghitung reaksi perletakan pada struktur statis tertentu
Mahasiswa dapat menghitung gaya-gaya dalam, momen, lintang dan normal pada struktur statis tertentu
TIK :
  Mahasiswa dapat melakukan analisis reaksi perletakan pada struktur rangka batang statis tertentu

## Slide 3
Sub Pokok Bahasan :
  Definisi struktur rangka batang statis tertentu
  Analisa reaksi perletakan

## Slide 4
Plane Truss
Sebuah rangka yang terdiri dari sejumlah bar terkoneksi setiap ujungnya dengan sambungan pin untuk membentuk sebuah struktur yang kaku dan stabil disebut truss (Rangka Batang)
Jenis struktur Truss banyak digunakan dalam jembatan, atap rumah/gedung dan menara elektrik/komunikasi

## Slide 5
Rangka batang yang seluruh elemen nya berada dalam satu bidang (2D) disebut plane truss
Elemen dasar dari plane truss adalah berbentuk sebuah segitiga yang terbentuk dari tiga batang rangka saling terkoneksi dengan sambungan pin disetiap ujungnya.
Struktur yang terbentuk dari elemen segitiga seperti disebutkan di atas disebut dengan simple truss.
Setiap elemen dalam simple truss berada dalam keadaan tertarik
(tension) atau tertekan (compression)

## Slide 8
Dalam struktur Truss, diasumsikan bahwa semua gaya bekerja hanya pada sambungan pin saja dan merupakan gaya aksial (gaya normal saja, momen = 0)
Pada struktur truss jembatan, bagian deck terletak diatas struktur balok (cross beam) yang bertumpu pada sambungan/joint.
Struktur rangka besar pada umumnya memiliki tumpuan jenis Rol pada salah satu tumpuannya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi deformasi akibat pembebanan maupun perubahan suhu.

## Slide 9
Stabilitas Plane Truss

## Slide 13
Plane Truss Analysis Methods

## Slide 14
Method of Joint (keseimbangan titik buhul)
Always assume the unknown member forces acting on the joint’s
free-body diagram to be in tension, i.e., “pulling” on the pin

## Slide 16
Contoh Soal
Tentukanlah besar seluruh gaya batang dari struktur rangka pada gambar jika P1 = P5 = 250 kg,
P2 = P3 = P4 = 500 kg,
Sudut alpha = 35 0, Bentang AB= 8 meter

## Slide 18
V = 0
v 1 6
A – P + S sin 35 = 0
1000 – 250 + S6(0,57) = 0
S6 = − 1.315 kg
H = 0
S6cos 35 + S1 = 0
– 1.315(0,82) + S1 = 0
S1 = + 1.078 kg
Titik Simpul A
Av = 1000 kg
1
P = 250 kg
S6
S1
35o
S1 = + 1.078 kg
Av = 1000 kg
1
P = 250 kg

## Slide 19
Simpul E
S
6
S5
S7
500 kg
35o
V = 0
−S6sin 35 − P2 + S5sin 35 – S7sin 35 = 0
– (-1.315)(0,57) – 500 + S5(0,57) – S7(0,57) = 0 750 – 500 + S5(0,57) – S7(0,57) = 0
(i)
S5(0,57) – S7(0,57) = – 250
H = 0
−S6cos 35 + S5cos 35 + S7cos 35 = 0
– (-1.315)(0,82) + S5(0,82) + S7(0,82) = 0 1.078 + S5(0,82) + S7(0,82) = 0
S5(0,82) + S7(0,82) = – 1.078 (ii)
Dari persamaan (i) dan (ii), diperoleh :
S5 = - 877 kg S7 = - 439 kg