## Slide 1: Pemrosesan & penyimpanan
Setyoningsih Wibowo, ST., M. Kom
ninink.1623@gmail.com

## Slide 2: Memori Internal
Memori internal biasa disebut memory primer/main memory.
Berfungsi sebagai pengingat.
Fungsi internal memory :
Menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU untuk di proses
Menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran
Menampung program/instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder.

## Slide 3: ROM (read only memory)
Memori yang isi nya tidak hilang walaupun tidak dialiri listrik
Disediakan oleh vendor computer dan berisi data atau program
Didalam PC Rom biasa nya dikenal dengan BIOS, akan dijalankan oleh microprosessor pada waktu computer dihidupkan.

## Slide 4: ROM (read only memory)
Proses yang terjadi dalam BIOS :
Memeriksa isi CMOS (jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai).
Memuat penanganan interupsi dan pengendali piranti
Menginisialisasi register dan manajemen daya listrik
Melakukan pengujian perangkat keras bhw semua perangkat keras dalam keadaan baik
Menampilkan pengaturan-pengaturan pada system
Menentukan peranti yang akan digunakan untuk menjalankan program
Mengambil isi boot sector . Boot sector di muat didalam RAM

## Slide 5: CMOS (Complementary Metal Oxyde Semiconductor)
adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai.
Pada CMOS ini berbagai pengaturan dasar computer dilakukan misalnya peranti yang digunakan untuk memuat system operasi dan termasuk pula tanggal dan jam system.
Penanganan interupsi adlah program kecil yang menjadi penerjemah antara perangkat keras dan system operasi.
Contoh jika pemakai menekan keyboard maka interupsi akan dikirim melalui penanganan interupsi keyboard.
Pengendali peranti adalah program yang bertindak sebagai pemberi identitas bagi perangkat keras tertentu (misal scanner ) shg bd dkenali oleh computer.

## Slide 6: ROM (read only memory)
Selain ROM ada juga PROM, EPROM, EEPROM.
PROM (programmable read only memory)
ROM diisi progam oleh vendor, EPROM diisi oleh pemakai tdk dpt dihapus
EPROM (Erasable Programable Read Only Memory) bisa dihapus dg sinar ultraviolet.
EEPROM ( Electrical Erasable Read Only Memory) bisa dihapus secara electrical melalui program. Contoh adalah Flash Memory dalam cam digital, konsol, video game dan chip BIOS.

## Slide 7: RAM (random access memory)
Randem Access Memory : jenis memory computer yang isinya dapat diganti-ganti selama computer dihidupkan dan mempunyai sifat bisa mengingat data / program selama terdapat arus listrik (volatile) .
Dapat menyimpan dan mengambil data dengan cepat.
Tipe RAM :
DRAM, SDRAM, SRAM, RDRAM, DDR-SDRAM, EDO RAM.

## Slide 8: RAM (random access memory)
DRAM (Dynamic RAM) secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung didalamnya tidak hilang.
EDO RAM (extended Data Out RAM) jenis memori yang digunakan pada system yang menggunakan Pentium, cocok untk kecepaan sampai 66 MHz.
SDRAM (Shyncronus Dynamic RAM) jenis ram yg plg umum digunakan sekarang. Cocok unk ukuran kecepartan samapai 100 Mhz.
SRAM (Static RAM) tidak perlu penyegaran dari CPU, kecepatan tinggi.
RDRAM ( Rambus Dynamic RAM) jenis memory yg lbh cepat dan lbh mahal , biasanya unt Pentium 4.
DDR RAM (Double Data Rate SDRAM

## Slide 9: RAM (random access memory)
Modul RAM bisa berupa SIMM dan DIMM
SIMM chip RAM yg hanya pada 1 sisi papan
DIMM memiliki chip RAM pada kedua sisi papan.
CACHE MEMORY.
Adalah memory dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk perantara RAM dan CPU