## Slide 1: Struktur Bangunan Rendah-10 Merancang Atap oleh: M. Agung Wahyudi, ST.MT.

## Slide 2: Pengertian Atap
Atap adalah bagian dari struktur bangunan yang melindungi dari terik panas matahari dan hujan sehingga penghuninya terlindung dan aman.
Dengan demikian di daerah tropis, atap merupakan bagian bangunan yang sangat penting karena curah hujan yang cukup deras dan panas matahari yang menyengat saling bergantian setiap setengah tahun.
Dalam arsitektur tradisional, atap merupakan “mahkota” bagi sebuah rumah, sehingga bentuknya sangat beraneka ragam.

## Slide 3: Fungsi Atap
Melindungi rumah & penghuninya dari perubahan cuasa seperti hujan, petir, angin, salju, debu dll.
Menutup ruangan yang ada di bawahnya
Menahan radiasi panas yang berlebihan
Mencegah tampias air hujan
Mengurangi pergerakan angin
Menerima berbagai beban & menyalurkannya ke tanah melalui elemen bangunan lain
Menambah estetika bangunan

## Slide 4: Merancang Atap
Denah dan atap adalah 2 hal yang harus terlebih dahulu disesuaikan karena saling berkaitan, atap berada diatas denah.
Walau demikian, bentuk denah tidak selalu identik dengan bidang ketertutupan atap.
Ada 2 macam alternatif penyesuaian atap dengan denah:
Bentuk atap sesuai dengan bentuk denah
Bentuk atap tidak sama dengan bentuk denah

## Slide 5: Bentuk Atap
Atap pelana
Atap perisai/limasan
Atap kubah (dome)
Atap tajug/piramid
Atap datar
Atap miring
Atap kerucut
Atap lengkung
Atap dinamis.

## Slide 6: Material Atap
Atap terdiri dari rangka atap & penutup atap.
Material rangka atap a.l:
Material organik : kayu, bambu, rotan
Material anorganik: baja solid, baja ringan, beton
Material penutup atap:
Material organik: rumbia, ijuk, sirap
Material anorganik: tanah liat, keramik, bitumen, metal, beton, fiber semen, plastik (PVC/polycarbonate)

## Slide 7: Material Atap
Atap terdiri dari rangka atap & penutup atap.
Material rangka atap a.l:
Material organik : kayu, bambu, rotan
Material anorganik: baja solid, baja ringan, beton
Material penutup atap:
Material organik: rumbia, ijuk, sirap
Material anorganik: tanah liat, keramik, bitumen, metal, beton, fiber semen, plastik (PVC/polycarbonate)

## Slide 8: Material Atap
Genteng tanah liat
Dibuat dari tanah liat yang dipress & dibakar.
Paling banyak ditemui di berbagai daerah
Ukuran bervariasi
Dipasang dengan sistem interlocking (saling mengunci)

## Slide 9: Material Atap
Genteng keramik
Dibuat dari tanah liat khusus yang dipress & dibakar dengan suhu yang sangat tinggi & dilapisi glazur.
Lebih awet warnanya
Ukuran lebih besar drpd genteng tanah liat

## Slide 10: Material Atap
Genteng Beton
Dibuat dari adonan beton yang dicetak bentuk genteng
Tahan lama
bobotnya lebih berat sehingga struktur atapnya harus lebih kuat.
Warnanya abu2 sehingga harus dicat secara berkala

## Slide 11: Material Atap
Genteng Metal
Dibuat dari plat metal yang dibentuk profil genteng
Ukuran lebih lebar (satu unit berup beberapa cetakan beberapa genteng)
Kadang dilapisi pasir untuk mengurangi suara air hujan
Tahan lama

## Slide 12: Material Atap
BITUMEN
Kadang disebut genteng aspal
Dibuat dari aspal, resin, serat organik & bubuk kertas.
Berupa lembaran tipis 5mm yang dipotong2
Dipasang dengan cara dilem atau disekrup
Juga ada yang berbentuk gelombang & bentuk genteng

## Slide 13: Material Atap
SIRAP
Dibuat dari kayu yang dipotong tipis2
Dipasang dengan cara disusun overlapping.
Dibuat dari kayu yang awet & tahan cuaca (ulin, jati dll)

## Slide 14: Material Atap
RUMBIA
Dibuat dari daun kelapa/palem yang dilipat dan disusun saling menumpuk.
Paling mudah berubah & rusak sehingga memerlukan penggantian secara periodik

## Slide 15: Material Atap
IJUK
Dibuat dari pelepah pohon aren
Banyak digunakan pada bangunan tradisional.
Memerlukan penggantian berkala

## Slide 16: Material Atap
BETON
Dibuat dari semen, pasir dan batu split
bisa digunakan hingga kemiringan nol/datar
Memerlukan keahlian dalam pembuatan, namun bisa bertahan sangat lama

## Slide 17: Material Atap
METAL
Dibuat dari material logam seperti baja, seng, aluminium dalam berbagai campuran (galvanis/galvalum, zincalume)
Ringan, kuat & tahan lama
Karena tipis & menyerap panas, ruangan lebih panas.
Insulasi suara kurang bagus karena tipis

## Slide 18: Material Atap
FIBER SEMEN
Dahulu dibuat dari serat asbes, kini dari semen dicampur serat fiber.
Lebih tebal dari atap metal, tidak seawet atap metal namun insulasi suaranya lebih baik.

## Slide 19: Material Atap
PLASTIK (PVC, polycarbonate)
Dibuat dari plastik sehingga ringan, mudah dipasang & cukup kuat.
Ruangan tidak sepanas atap metal, namun daya tahannya tidak sekuat atap metal.

## Slide 20: Material Atap
KACA
Dibuat dari kaca yang tebal
Berfungsi untuk memasukkan cahaya matahari ke dalam bangunan (atap skylight)
Juga digunakan pada kanopi teras/pintu masuk

## Slide 21: Konstruksi Atap
Atap terdiri 3 bagian:
Rangka atap (kuda-kuda)
Penutup atap
Pelengkap atap (talang, listplank dll)
Syarat konstruksi atap:
Kuat menahan beban sendiri & beban lain yang diterima.
Bahan penutup atap tahan terhadap cuaca
Memiliki kemiringan sesuai dengan bahan penutup atapnya
Bentuk atap sesuai & menambah nilai keindahan

## Slide 22: Rangka Atap (kuda-kuda)

## Slide 23: Kuda-kuda Kayu
Atap terdiri 3 bagian:
Rangka atap (kuda-kuda)
Penutup atap
Pelengkap atap (talang, listplank dll)
Syarat konstruksi atap:
Kuat menahan beban sendiri & beban lain yang diterima.
Bahan penutup atap tahan terhadap cuaca
Memiliki kemiringan sesuai dengan bahan penutup atapnya
Bentuk atap sesuai & menambah nilai keindahan

## Slide 24: Kuda-kuda Kayu

## Slide 25: Kuda-kuda Kayu

## Slide 26: Kuda-kuda Kayu

## Slide 27: Kuda-kuda Kayu

## Slide 28: Kuda-kuda Kayu

## Slide 29: Kuda-kuda Kayu

## Slide 30: Kuda-kuda Kayu

## Slide 31: Kuda-kuda Kayu

## Slide 32: Kuda-kuda Kayu

## Slide 33: Kuda-kuda Kayu

## Slide 34: Kuda-kuda Kayu

## Slide 35: Kuda-kuda Kayu

## Slide 36: Kuda-kuda Kayu

## Slide 37: Kuda-kuda Kayu

## Slide 38: Kuda-kuda Kayu