## Slide 1: STATIKA BALOK SEDERHANA

## Slide 2
Ilmu pengetahuan terapan yang berhubungan dengan GAYA dan GERAK
Statika Ilmu Mekanika berhubungan dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda.
STATIKA
DINAMIKA STRUKTUR
Kekuatan Bahan
Dan lain-lain

## Slide 3: Besaran Skalar dan Vektor
Panjang garis (dengan skala)
menunjukkan besarnya.
Besaran skalar dikarakteristikan dengan besar nilainya saja, sedangkan besaran vektor dikarateristikkan oleh besar nilai dan arahnya.
Setiap besaran vektor dapat dinyatakan dengan garis, arah
garis terhadap sumbu tetap menunjukkan arah besaran vektor.
Garis kerja suatu gaya adalah garis yang panjangnya tak tentu yang
mana terdapat vektor gaya tersebut.

## Slide 4: Apabila ada dua garis kerja gaya berpotongan, maka ada satu gaya Resultan yang ekuivalen dengan kedua gaya tersebut.
S1
S2
y
x
S1
S2
y
x
S1
y
S2
x
R

## Slide 5: Jajaran genjang adalah penguraian satu gaya menjadi dua atau lebih gaya yang membentuk sistem gaya, yang ekivalen dengan gaya semula.
Komponen Gaya pada Sumbu X-Y
Komponen Gaya pada Sumbu m-n

## Slide 6: Perhatikan…!

## Slide 7
Momen = gaya x jarak
A = titik
P = gaya
L = jarak dari titik A ke P yang arahnya tegak lurus
MA = P.L (dalam satuan : kgm, tm, kNm dstnya)
MA = P1 L1 + P2 (L1 + L2)

## Slide 8: Beban Mati Berat benda yang tidak bergerak, berat sendiri struktur (beton, baja dll).
Beban Hidup
Beban bergerak, berubah tempat atau berubah beratnya (orang, meja, kursi dll).

## Slide 9: Beban Terpusat Beban titik, beban roda kendaraan, orang berdiri, berat tiang, balok anak dll.
Beban Terbagi Rata
Beban yang terbagi pada sebuah bidang yang cukup luas.

## Slide 10
Tumpuan Sendi dapat mendukung gaya tarik dan gaya tekan, garis kerjanya selalu melalui pusat sendi. Sendi tidak dapat meneruskan momen, sendi menghasilkan
DUA ANU : HA dan VA.

## Slide 11: Tumpuan rol hanya dapat meneruskan gaya tekan  (tegak lurus) bidang
perletakan.
rol menghasilkan SATU ANU : VA

## Slide 12: Tumpuan Sendi dan Rol

## Slide 13: Tumpuan Jepit.
Balok yang tertanam didalam pasangan batu merah, balok dan kolom.
Jepit dapat mendukung gaya vertikal, gaya horizontal dan momen.
Jepit menghasilkan TIGA ANU : VA, HA, MA
Tiga Syarat Kesetimbangan :
H = 0
V = 0
M = 0
disebut : Struktur statis tertentu.