## Slide 1
STANDAR JALAN REL

## Slide 2: Struktur Jalan Rel
Struktur jalan rel adalah struktur elastis dengan pola distribusi beban yang rumit
Sbg gambaran, tegangan kontak antara rel dan roda = 6000 kg/cm2 yang harus ditransfer ke subgrade dengan daya dukung 2 kg/cm2.
Struktur Atas
Struktur Bawah
2

## Slide 3: Struktur Jalan Rel
Struktur bangunan atas: rel (rail); penambat (fastening); bantalan (sleeper, tie)
Struktur bangunan bawah: balas (ballast); subbalas (subballast); tanah dasar (improve subgrade); dan tanah asli (natural gorund). Pada kondisi tertentu balas dapat dibagi menjadi balas atas (top ballast ) dan balas bawah (bottom ballast )

## Slide 4: Kriteria Struktur Jalan Rel
Kriteria Struktur Jalan Rel
Kekakuan / Stiffness
Untuk menjaga deformasi vertikal indikator utama umur, kekuatan, kualitas
Elastisitas / Resilience
Untuk kenyamanan: antisipasi patas as roda, peredam kejut, getaran vertikal
Ketahanan terhadap deformasi tetap
Deformasi vertikal>>> akan menyebabkan deformasi tetap  ketidak rataan vertikal, horisontal dan puntir
Stabilitas
Jalan rel tetap pada posisi semula  perlu mutu balast yang baik
Adjustabillity
Pemulihan ke geometri yang benar jika ada perubahan krn beban

## Slide 5: Komponen Beban Jalan Rel

## Slide 6: Gaya Vertikal
Gaya vertikal merupakan gaya yang paling dominan pada struktur jalan rel
Menyebabkan defleksi vertikal
Gaya vertikal
Gaya lokomotif
/ locomotive
Gaya kereta /
car/ coach
Gaya gerbong /
wagon
Faktor Dinamis

## Slide 7: Gaya Kereta/ penumpang
Berat kereta plus muatan = 40 ton
Ditumpu 2 bogie (Pb = 20 ton)
Masing-masing bogie tdr 2 gandar (Pg = 10 ton)
Ps = 5 ton

## Slide 8: Gaya Gerbong / barang
Berbeda dengan kereta/ car/coach yang mengutamakan kenyamanan dan kecepatan; gerbong mengutamakan daya muat, yaitu massal dan berat

## Slide 9: Gaya Transfersal / Lateral
Gaya ini disebabkan adanya gaya sentrifugal, ‘Snake motion’, dan ketidak rataan geometri jalan rel, bekerja pada titik yang sama dengan gaya vertikal di rel.
Gaya ini menyebabkan tercabutnya ‘terpon’ dan geseran pelat tandas (base plate) pada bantalan kayu, sehingga dapat merubah geometri jalan rel,  bahaya derailment
Besarnya gaya lateral, dibatasi agar rel roda tidak keluar rel, besarnya adalah:
  Plateral / Pvertikal < 1,2
Pada kondisi dimana rel dan roda sama-sama aus, maka pembatasan lebih kecil, yaitu:
  Plateral / Pvertikal < 0,75

## Slide 10: Gaya Longitudinal
Gaya ini diakibatkan terutama oleh perubahan suhu pada rel (thermal strees), dan untuk konstruksi kereta api modern, dimana dipakai rel panjang (long welded nails), gaya ini sangat memegang peranan penting.
Tambahan pada gaya longitudinal ini adalah gaya adhesi (akibat gesekan roda dan rel) dan gaya rem (akibat pengereman kendaraan rel).

## Slide 11: Standar Jalan Rel
Dalam Perencanaan jalan rel, Penentuan jenis komponen jalan rel seperti : balas ,bantalan dan penambat serta dimensinya didasarkan pada beberapa beban gandar, kecepatan maksimum dan daya lalulintas.

## Slide 12: Jenis Lokomotif
Lokomotif BB artinya beban ditumpu oleh 2 bogie, yang masing-masing bogie terdiri 2 gandar dan satu gandar terdiri dari dua roda
Lokomotif Jenis CC. lokomotif ditumpu 2 bogie, masing-masing bogie terdiri 3 gandar, dan masing-masing gandar terdiri 2 roda

## Slide 13: Beban Gandar Loko BB

## Slide 14: Beban Loko Jenis CC

## Slide 16: Gaya / Berat Gerbong

## Slide 17: KECEPATAN DAN BEBAN GANDAR
KECEPATAN RENCANA
Untuk perencanaan struktur jalan rel
Vrencana = 1.25 x Vmaks
Untuk perencanaan peninggian
V
rencana
 c  Ni Vi
N
i
c = 1.25
Ni = Jumlah kereta api yang lewat Vi = Kecepatan operasi
c) Untuk perencanaan jari-jari lengkung lingkaran dan lengkung peralihan
Vrencana = Vmaks

## Slide 18: KETENTUAN KECEPATAN... lanjutan
Kecepatan Maksimum
Kecepatan maksimum adalah kecepatan tertinggi yang diijinkan untuk operasi suatu rangkaian kereta pada lintas tertentu.
Kecepatan Operasi
Kecepatan operasi adalah kecepatan rata-rata kereta api pada petak jalan tertentu.
Kecepatan Komersil
Kecepatan komersil kecepatan rata-rata kereta api sebagai hasil pembagian jarak tempuh dengan waktu tempuh.

## Slide 19
http://www.starmans.net/en/magnetic-particle-testing-of-railway-wheels.html
http://www.inka.co.id/?page_id=1586
http://www.railway-technical.com/bogie1.shtml

## Slide 20: Daya Angkut Lintas
Jumlah angkutan anggapan yang melewati suatu lintasan dalan jangka waktu satu tahun
Daya angkut lintas menjerminkan jenis serta jumlah beban total dan kecepatan kereta api yang lewat di lintasasn tersebut dalan satuan waktu tertentu (Ton/ Tahun)

## Slide 21: Daya Angkut lintas

## Slide 22: STANDAR JALAN REL
Klasifikasi jalan rel menurut daya angkut lintas, kecepatan maksimum, beban gandar dan ketentuan lainnya di Indonesia
Klasifikasi Jalan KA | Passing Ton Tahunan (Juta Ton) | Perencanaan Kecepatan KA Maksimum Vmaks (km/jam) | Tekanan Gandar P maks (ton) | Tipe Rel | Tipe dari Bantalan Jarak Bantalan (mm) | Tipe Alat Penambat
1 | > 20 | 120 | 18 | R60/R54 | Beton 600 | EG
2 | 10 – 20 | 110 | 18 | R54/R50 | Beton/ Kayu 600 | EG
3 | 5 – 10 | 100 | 18 | R54/R50/ R42 | Beton/ Kayu / Baja 600 | EG
4 | 2,5 – 5 | 90 | 18 | R54/R50/ R42 | Beton/ Kayu / Baja 600 | EG/ET
5 | < 2,5 | 80 | 18 | R42 | Kayu / Baja 600 | ET
EG = Elastik Ganda ET = Elastik Tunggal

## Slide 23: PENGGOLONGAN JENIS MENURUT LEBAR SEPUR
Sumber : http://www.pp
iaf.org/sites/ppiaf.org/fil
es/documents/toolkits/railways_toolki
t/ch1_3.html
Lebar sepur merupakan jarak terkecil diantara kedua sisi kepala rel, diukur pada daerah 0-14 mm di bawah permukaan teratas kepala rel.
Jenis Sepur | Lebar Sepur (mm) | Persentase di Dunia (%) | Negara Pengguna
Standard | 1435 | 57 | US, Canada, Europe, China
CIS/Russian | 1525 | 18 | Russia, Ukraine, Kazakhstan
Cape | 1067 | 9 | South Africa, Indonesia, Japan
Meter | 1000 | 8 | Brazil, India, Argentina
Indian | 1676 | 6 | India, Pakistan, Chile
Iberian | 1668 | 1 | Portugal, Spain
Irish | 1600 | 1 | Ireland, Australia

## Slide 24: PENGGOLONGAN JALAN REL MENURUT JUMLAH JALUR
Jalur Tunggal : Jumlah jalur di lintas bebas hanya satu, diperuntukkan untuk melayani arus lalu lintas angkutan jalan rel dari 2 arah

## Slide 25
Jalur Ganda :
Jumlah jalur di lintas bebas > 1 (2 arah) dimana masing-masing jalur hanya diperuntukkan untuk melayani arus lalu lintas angkutan dari 1 arah.

## Slide 26
RUANG BEBAS DAN RUANG BANGUN

## Slide 27: RUANG BEBAS
Ruang bebas adalah ruang diatas sepur yang senantiasa harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang; ruang ini disediakan untuk lalu lintas rangkaian kereta api.
Ukuran ruang bebas untuk jalur tunggal dan jalur ganda, baik pada bagian lintas yang lurus maupun yang melengkung, untuk lintas elektrifikasi dan non elektrifikasi, adalah seperti yang tertera pada gambar berikut.
Ukuran-ukuran tersebut telah memperhatikan dipergunakannya gerbong kontainer/ peti kemas ISO (Iso Container Size) tipe “Standard Height”.

## Slide 28: RUANG BEBAS PADA JALUR LURUS
Keterangan :
Batas I = Untuk jembatan dengan kecepat
an
sampai 60 km/jam
Batas II = Untuk ‘Viaduk’ dan terowong
km/jam dan untuk jembatan tan
an dengan kecepatan sampai 60
pa
pembatasan kecepatan
Batas III = Untuk ‘viaduk’ baru dan bangun
an lama kecuali terowongan dan
jembatan
Batas IV = Untuk lintas kereta listrik

## Slide 29: RUANG BEBAS PADA JALUR LENGKUNG
Keterangan :
ruang bebas pad
Batas lintas
lurus dan pad
bagian lengkungan denga
a a n
jari-jari > 3000 m.
Batas ruang bebas pada lengkungan dengan jari-
jari < 300 m.
Batas ruang bebas pada lengkungan dengan jari-
jari 300 sampai dengan 3000 m.

## Slide 30: RUANG BEBAS PADA JALUR LURUS UNTUK JALAN GANDA

## Slide 31: RUANG BEBAS PADA JALUR LENGKUNG UNTUK JALAN GANDA

## Slide 32: RUANG BEBAS UNTUK UTILITAS UMUM
Min. 10m
Min. 1.5m
Min. 1m
Min. 10m
Min. 10m
Min. 2m

## Slide 33: RUANG BEBAS UNTUK TOWER TEGANGAN TINGGI
m
5
.
2
1
n.
i
M
Min. 10m
Min. 10m

## Slide 34: RUANG BEBAS UNTUK AQUADUCT
New Kebasen Tunnel
Existing Aqua Duct
Plan
Existing Railway
Cross Section

## Slide 35: RUANG BANGUN
Ruang bangun adalah ruang disisi sepur yang senantiasa harus bebas dari segala bangunan tetap seperti antara lain tiang semboyan, tiang listrik dan pagar.
Jarak ruang bangun tersebut ditetapkan sebagai berikut :
Pada lintas bebas :
2,35 sampai 2,53 m di kiri kanan sumbu sepur.
Pada emplasemen :
1,95 m sampai 2,35 di kiri kanan sumbu sepur
Pada jembatan :
2,15 m di kiri kanan sumbu sepur.

## Slide 36
Pada Lintas Bebas 2.35 - 2.53 m
Pada Emplasemen 1.95 - 2.35 m
Pada Jembatan
2.15 m
CL
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/55-20/ch7.htm

## Slide 37: Penampang Melintang Jalan Rel

## Slide 39: See You Next Week…..!!