## Slide 1
Latihan Soal Portal Statis Tertentu tidak simetris
P=2 ton
H1= 2 ton
q=4 ton/m
1 m
4 m
2 m
2 m
B
C
E
A
D
Hitung:
Gaya2 dalam ( Bidang M, D, N dan FBD)
Jawab :
Reaksi Tumpuan
∑H=0
Ah+H1-H2=0
Ah+ 2 – 6 = 0
Ah - 4 = 0
Ah = 4 ton
∑MB=0
Av.5 – Ah.4 –H1 . 2 –P.4 –(q.4).2 =0
Av = 12 ton
∑MA=0
-Bv.5-H2 . 4 +(q.4).3 +P.1+H1. 2 =0
Bv= 6 ton
Kontrol: ∑V=0
Av+Bv –P-(q.4) =0
18 – 2 – 16 =0
H2= 6 ton
Av
Ah
Bv
Q= q.l

## Slide 2
P=2 ton
H1=2 ton
q=4 ton/m
1 m
4 m
2 m
2 m
B
C
E
A
D
H2= 6 ton
Av = 12 ton
Ah = 4 t
Bv = 6 t
Bidang Momen:
Ma=0 (ujung sendi)
Mb =0 (ujung rol)
Mc = -Ah.2 = -8 t.m
MDA = -Ah. 4 –H1. 2 = - 20 t.m
MDB = - 20 t m
Daerah B-E
Mx = Bv. x – (q.x) .x/2
x-=0 MB = 0
X=1m M1= 4 t.m
X= 1,5 m M1,5 = 4,5 t.m
X=2 m M2= 4 t.m
X=3 m M3= 0
X=4 m ME = -8 t.m
x
-20 tm
Qx=q.x
Me= Av. 1 – Ah.4 –h1. 2
= 12 -16 – 4 = -8 t.m
6 t
12 ton
12 ton
-20 tm

## Slide 3
1 m
4 m
2 m
B
C
E
A
D
-20 tm
-8 tm
-8 tm
4 tm
1 m
4 m
2 m
B
C
E
A
D
Bidang M
Bidang D
4 t
6 t
6 t
10t
12 t
4-x
x
Mencari x
x/(4-x) = 6/10
10X =24-6x
16 x = 24
X= 24/16 = 1,5 m
4,5 tm
+
-
-

## Slide 4
A
D
B
-
-
6 ton
12 ton
Bidang N