## Slide 1
1. Rencanakan penulangan kolom AB yang merupakan bagian dari portal TIDAK BERGOYANG Dengan Pembebanan sbb:
Kontrol Kelangsingan Kolom AB:
Lu = 4,5 – 0.50/2 = 4.25 m ; r = 0.3 h
Igk = 0,70 Ig = 0,70 (1/12.400.3003) = 6,3.108 mm^4
Igb = 0,35 Ig = 0,35 (1/12.250.5003) = 9,11. 108 mm^4
Ψa =
𝐸𝐼𝑘/𝑙𝑘 = 𝐸 . 1,12 . 109 /4,5
𝐸𝐼𝑏 /𝑙𝑏 𝐸 . 9,11 . 108 /6
= 0,922
Ψb = 0 (jepit) ; referensi lain = 1
Untuk struktur tidak bergoyang : Dari nomogram :
k = 0,62
atau
k = 0,7 + 0,05 (𝜓𝐴 + 𝜓𝐵 )
= 0,7 + 0,05 (0,922 + 0)
≤ 1,0
≤ 1,0
≤ 1,0
= 0,75
k = 0,85 + 0,05(𝜓𝑚𝑖𝑛 )
= 0,85 + 0,05 (0)
= 0,85
Lb = 6 m
Pu2 = 40 t
Pu1 = 40 t
Mu = 12 tm
Mu = 8 tm
Lk = 4,5 m
Balok : 250/500 Kolom AB : 400/300 Kolom CD : 300/400
fc’ : 20 MPa
fy : 400 MPa
A
B

## Slide 2
Kolom Pendek bila :
𝑘 𝐿𝑢
𝑟
𝑀1
≤ 34 − 12
𝑀2
→
𝑀1
= + 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙
𝑀2
0,62 . 4,20
≤ 34 − 12
8
12
0,3 . 0,30
28,93 > 26
( Kolom Langsing )
Pembesaran momen pada Kolom AB:
M1 = 8 tm M2 = 12 tm
0.55
0.65
± 0.62

## Slide 3
MC =
δns M2
δ
ns
=
𝐶𝑚
1−
𝑃𝑢
0,75.𝑃𝑐
≥ 1,0
𝑚
𝐶 = 0,6 + 0,4 𝑀1
𝑀2
𝑀2
≥ 0,40 → 𝑀1 = + 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙
= 0,6 + 0,4 8
12
= 0,866
Pu = 57 t = 570.000 N
Pc =
𝜋 2 𝐸𝐼
(𝑘.𝑙𝑢 )2
EI = 0,4 𝐸𝑐 .𝐼𝑔 ; 𝐼𝑔 = 1 400. 3003 = 9. 108 𝑚𝑚4
(1+𝛽𝑑 ) 12
=
0,4 . 4700 𝑓𝑐′ 𝐼𝑔 (1+𝛽𝑑 )
= 4729. 109 N/mm2 . mm4
𝑑
𝛽 =
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑘𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
𝛽
𝑑
= 1,2 𝑃𝐷
1,2 𝑃𝐷 +1,6 𝑃𝐿
𝑑
(𝛽 = 0.6 𝑏𝑖𝑙𝑎 𝑡𝑑𝑘 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛)
𝜋 2 𝐸𝐼
Pc = = 3665289 N
(𝑘.𝑙𝑢 )2
δns
=
0,866
1−
570000
0,75 . 3665289
≥ 1
= 1,0934
MC = δns . M2
= 1,0934 . 12.107
= 13,12 . 107 Nmm
Penulangan kolom AB:
Pu = 57. 104 N
MC = 13,12 . 107 Nmm
e = MC/Pu
= 230 mm
emin = 15 + 0.03 h
= 15 + 0,03 . 300 = 24 mm
Ec = 4700.ϒfc
= 4700.ϒ20
= ……

## Slide 4
Dari diagram interaksi :
Sumbu Y :
𝑃𝑢 57 . 104
𝜑. 𝐴𝑔. 0,85. 𝑓𝑐′ = 0,65 . 400 . 300 . 0,85 . 20
= 0,43
Sumbu X :
𝑃𝑢 𝑒
𝜑. 𝐴𝑔. 0,85. 𝑓𝑐′ 𝑕
=
57 . 104
230
0,65 . 400 . 300 . 0,85 . 20 300
= 0,33
Dari Grafik r = 0,034
; ρg = r . β ;
untuk fc’ = 20 MPa,
β = 0,80
Sehingga :
ρg = 0,034 . 0,80 = 0,0272
Ast = ρg . b . h
= 0,0272 . 400 . 300
= 3264 mm2
Dipasang 10 D22 = 3803 mm2
10 D22
hk = 300
bk =400 mm
b = 400 mm
h= 300 mm
d’ = p + besi sengkang + 0,5 tul pokok
d’ = 50 mm

## Slide 5
0.43
0.33
√