## Slide 1
KOMUNIKASI DATA
Pertemuan 2
ARSITEKTUR &
PROTOKOL KOMUNIKASI DATA
Setyoningsih Wibowo, ST., M. Kom

## Slide 2: Standart Komunikasi Data
  Sistem komunikasi data dapat berjalan secara
  lancar dan global, perlu dibuat suatu standar
  protocol yang dapat menjamin:
  Kompatibilitas penuh antara dua peralatan
  setara.
  Bisa melayani banyak peralatan dengan
  kemampuan berbeda-beda
  Berlaku umum dan mudah untuk dipelajari atau diterapkan

## Slide 3: Standart Komunikasi Data

## Slide 4: Protokol Komunikasi Komputer
  Adalah aturan-aturan dan perjanjian yang
  mengatur pertukaran informasi antar computer
   mendefinisikan
    Syntax : susunan, format, dan pola bit serta
    bytes
    Semantics : Kendali sistem dan konteks
    informasi (pengertian yang dikandung
    oleh pola bit dan bytes)

## Slide 5: Open System Interconnection (OSI) Reference Model
Dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) pada tahun 1984
(ISO standard 7498-1)
Pada model referensi OSI, fungsi-fungsi protokol
dibagi ke dalam tujuh layer
 masing-masing layer mempunyai fungsi
tertentu

## Slide 6: Protokol Komunikasi Komputer
Setiap layer adalah self-contained
 fungsi yang diberikan ke setiap layer dapat diimplementasikan secara independent dari
layer yang lain
Updating fungsi pada suatu layer tidak perlu mempertimbangkan layer lain
  Pengaruh perubahan pada suatu layer dapat
  dirasakan oleh layer yang lain
OSI memungkinkan interkoneksi komputer
multisystem

## Slide 7: Protokol Komunikasi Komputer
7 lapisan layer OSI
Lapis Fisik (hubungan fisik)
Link Data (lewat modem)
Lapis Network (jaringan)
Lapis Transport
Lapis Session (perkenalan/basa-basi)
Lapis Presentasi (format, encrytion)
Lapis Applikasi (e-mail, file transfer)

## Slide 8: OSI Layer

## Slide 9: Protokol Komunikasi Komputer

## Slide 10: Model OSI dan komunikasi antar sistem

## Slide 11: Aplikasi 7 Layer OSI
Application Part (AP)
Transaction
Capabilities
(TCAP)
Data User Part
(DUP)
Signalling Connection
Control Part
ISDN
User
Part
(ISUP)
Telephone
User
Part
(TUP)
Message
Transfer Part
(MTP)
Network Function
Link Function
Data Link Function
3
2
1
4
1
Physical
Data Link
Network
Transport
Session
Presentation
Application
2
3
4
5
6
7

## Slide 12: Host Layers vs. Media Layers

## Slide 13: Host Layers vs. Media Layers

## Slide 14: 1. Application Layer
Sebagai interface user ke lingkungan OSI.
User biasa berinteraksi melalui suatu program aplikasi (software)
Contoh pelayanan atau
protokolnya:
e-mail (pop3, smtp)
file transfer (ftp/file transfer protocol)
browsing (http/hypertext transfer
protocol)

## Slide 15: 1. Application Layer
Layer OSI yang paling “dekat” dengan end user
Menyediakan aplikasi bagi user untuk mengakses
jaringan
End-to-end
Data unit: data
Contoh protokol application layer:
  Telnet (remote login),
  FTP (file transfer protocol),
  SMTP (TCP/IP suit)
  OSI Common Management Information Protocol (CMIP)
Contoh aplikasi: web browser, e-mail client

## Slide 16: Internet (TCP/IP) protocol stack (Transfer Control Protocol / Internet Protocol)

## Slide 17: TCP/IP & OSI

## Slide 18: 2. Presentation Layer
Untuk mengemas data dari sisi aplikasi sehingga
mudah untuk lapisan sesi mengirimkannya atau
sebaliknya,
Berfungsi untuk mengatasi perbedaan format data,
kompresi, dan enkripsi data
Contoh pelayanan
atau protokolnya:
  ASCII, JPEG, MPEG,
  Quick Time, TIFF,
  PICT, MIDI, dan EBCDIC.

## Slide 19: 3. Session Layer
Berfungsi untuk mengontrol komunikasi antar aplikasi, membangun, memelihara dan mengakhiri sesi antar
aplikasi.
Contoh pelayanan atau protokolnya:
XWINDOWS, SQL, RPC,
NETBEUI,
Apple Talk Session Protocol (ASP),
Digital Network Architecture
Session Control Program (DNASCP)
Penggunaan lapis sesi akan menyebabkan proses
pertukaran data dilakukan secara bertahap tidak
sekaligus

## Slide 20: 4. Transport Layer
Berfungsi untuk transfer data yang handal,
bertanggung jawab atas keutuhan data dalam
transmisi data dalam melakukan hubungan
pertukaran data antara kedua belah pihak
Paketisasi :
  panjang paket
  banyaknya paket
  penyusunannya
  kapan paket-paket tersebut
  dikirimkan

## Slide 21: Paket TCP
Connection oriented
Reliable
Byte stream service

## Slide 22: Paket TCP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Source port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Destination port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Sequence number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Acknowledge number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Header length |  |  |  | Reserved |  |  |  |  |  | URG | ACK | PSH | RST | SEQ | FIN
Windows |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Checksum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Urgent pointer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Options |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Padding |  |  |  |  |  |  | 
User data = besarnya tidak ditentukan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 23: 5. Network Layer
Untuk meneruskan paket-paket dari satu node
ke node yang lain dalam jaringan komputer
Fungsi utama :
  Pengalamatan
  Memilih jalan (routing)
Contoh Protokol
  IP
  ICMP

## Slide 24: Internet Protocol
Protokol paling populer dijagat raya
Kelebihan:
  Mempunyai alamat sedunia/global
  (tidak ada alamat yang sama, unik)
  Mendukung banyak aplikasi
  (protokol lapis 7: FTP, HTTP, SNMP, dll)
  De facto standar protokol lapis 3

## Slide 25: Internet Protocol
Ada 2 jenis IP
IP standar atau IP versi 4 (sejak 1970)
dan IP versi 6 (mulai 199x)
IPv4: 32 bit ≈ 4.294.967.296 host
(ex 10.1.1.1)
IPv6: 128 bit ≈ 2128=3,4 x 1038
(ex 21da:00d3:0000:2f3b:02aa:00ff:fe28:9c5a.)

## Slide 26: Internet Protocol
Karakteristik | Kelas A | Kelas B | Kelas C
Bit pertama | 0 | 10 | 110
Panjang NetID | 8 bit | 16 bit | 24 bit
Panjang HostID | 24 bit | 16 bit | 8 bit
Byte pertama | 0 – 127 | 128 – 191 | 192 – 223
Jumlah network | 126 kelas A (0 dan 127 dicadangkan) | 16.384 kelas B | 2.097.152 kelas C
Jumlah host IP | 16.777.214 IP address pada tiap kelas A | 65.532 IP address pada tiap kelas B | 254 IP address pada tiap kelas C

## Slide 27: Internet Protocol
Karakteristik | Kelas D | Kelas E
4 Bit pertama | 1110 | 1111
Bit multicast | 28 bit | -
Byte Inisial | 224 – 247 | 248 – 255
Bit cadangan | - | 28 bit
Jumlah | 268.435.455 kelas D | 268.435.455 kelas E
Deskripsi | Digunakan untuk multicast | dicadangkan utk keperluan eksperimental

## Slide 28: Internet Protocol
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Priority (0-7) |  |  | low | high | high |  “1” | 
Version |  |  |  | Header length |  |  |  |  | Precedence |  |  | D | T | R | unused | 
Total length |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Identification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D | M |  | Fragment offset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Time to live (seconds) |  |  |  |  |  |  |  |  | Protocol |  |  |  |  |  |  | 
Header checksum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Source IP address (4 Byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Destination IP address (4 Byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Option (0 word atau lebih) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Data  64 kB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 29: Internet Protocol

## Slide 30: 6. Data-Link Layer
Menyajikan format data untuk lapis fisik/
pembentukan frame,
pengendalian kesalahan
(Error Control)
Pengendalian arus data
(Flow Control)

## Slide 31: 7. Physical Layer
Pertukaran data secara fisik terjadi pada lapis fisik,
Deretan bit pembentuk data di ubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang akan melewati media transmisi,
Diperlukan sinyal yang cocok untuk lewat di media transmisi tertentu.
Beberapa macam media
transmisi yaitu :
  kabel tembaga
  kabel optik
  gelombang radio

## Slide 32: 7. Physical Layer
Mendefinisikan spesifikasi elektrik dan mekanik
perangkat komunikasi data
Misalnya
penentuan level tegangan yang digunakan
untuk mengirimkan informasi, bentuk konektor dan
jumlah pin yang digunakan, spesifikasi kabel dsb.

## Slide 33: 7. Physical Layer
Pembentukan dan pemutusan koneksi ke medium
Transmisi
Misalnya
Komunikasi full-duplex atau half-duplex,
prosedur untuk memulai dan menghentikan transmisi

## Slide 34: 7. Physical Layer
Pembentukan sinyal untuk ditransmisikan ke medium transmisi
Misalnya
Line coding, modulasi dsb.,
Data unit: bit
Contoh : RS232C

## Slide 35: Spek RS232C