## Slide 1: Prosedur Disain Kombinasi Torsi dan Geser

## Slide 2: CONTOH TORSI PADA STRUKTUR

## Slide 3: DEFORMASI BATANG AKIBAT PUNTIR

## Slide 4: DIDTRIBUSI TEGANGAN GESER PUNTIR BERDASARKAN PENDEKATAN ELASTIS

## Slide 5: NORMAL STRESSES

## Slide 6: Thin-Walled Tube Analogy

## Slide 7: Geser Puntir Pada Tabung Berdinding Tipis

## Slide 8: Puntir Pada Penampang Solid

## Slide 9: Retak Puntir

## Slide 11: Space Truss Analogy

## Slide 12: Kondisi Keseimbangan

## Slide 14: Mekanisme Tahanan Puntir Pada Struktur Beton

## Slide 16: PROSEDUR DESAIN

## Slide 17: PROSEDUR DESAIN

## Slide 18: PROSEDUR DESAIN

## Slide 19: JENIS – JENIS BEBAN TORSI

## Slide 20: Definisi Aoh dan ph

## Slide 21: Pemasangan Tulangan Sengkang Tertutup

## Slide 22: Persyaratan Dimensi Penampang

## Slide 23: Tulangan Torsi Minimum

## Slide 24: Algoritma Tulangan Puntir

## Slide 25: Algoritma Tulangan Puntir

## Slide 26: Spalling Pada Sudut Penampang Akibat Torsi

## Slide 27: Spalling Pada Selimut Beton

## Slide 28: Lokasi Torsi Maksimum Pada Perencanaan Balok

## Slide 29: Catatan

## Slide 30
Konsep
1. Apabila Tu > ϕ f′c⁄12
A2
cp cp
/p  Torsi perlu diperhitungkan
2. Kontrol Penampang
Vu
2
+
Tuph
oh
bwd 1,7A2
2
≤ ϕ bwd +
Vc 2 f'c
3
 Penampang memenuhi
3. sengkang tertutup torsi perlu untuk digunakan sebagai tulangan transversal, menggunakan kekuatan leleh maksimum sebesar 400 MPa, sehingga
At = Tn
s 2A0fyvcotθ
Tulangan longitudinal tambahan haruslah
A
t
s
A = p
l h
fyv fyl
cot2θ
tetapi tidak kurang dari
l,min
12fyl
5 f′cAcp
A = —
At s
p
fyv
h fyl
dimana At/s harus tidak kurang dari bw/(6fyv).
Spasi sengkang‐sengkang transversal yang diperbolehkan maksimum adalah yang lebih kecil dari ph/8 atau 300 mm
Tulangan Torsi Longitudinal harus mempunyai diameter paling sedikit seperduapuluhempat (1/24) spasi sengkang, tetapi tidak kurang dari diameter batang D‐10.

## Slide 31
Konsep
4. Hitung tulangan geser perlu Av
•
Av = Vs
s fyvd
dimana Vs = Vn – Vc dan
Vc =
h f'c
6
bwd
dimana  = 1,0 untuk beton bobot‐normal
= 0,85 untuk beton bobot‐ringan‐pasir
= 0,75 untuk beton bobot‐ringan‐semua
5. Dapatkan Avt total
Avt = Av + 2At =
16
f'c bws
fyv
namun tidak boleh kurang dari (1/3)(bws/fyv).

## Slide 32
Ringkasan
Perhitungan torsi dilakukan bila Tu >
2
c cp cp

## Slide 33
Latihan
Sebuah
irisan
penampang
balok‐T
mempunyai
dimensi geometri yang
ditunjukkan dalam Gambar diatas. Gaya
geser eksternal berfaktor yang bekerja pada penampang kritis tersebut mempunyai
harga Vu = 178 kN. Penampang kritis
tersebut dikenai oleh momen torsi berikut:
momen torsi eksternal berfaktor kesetimbangan Tu = 50,9 kN‐m;
Tu berfaktor kompatibilitas = 7,3 kN‐m;
Tu berfaktor kompatibilitas = 29,9 kN‐m.
Diberikan:
= 2194 mm2
= 27,6 MPa,
tulangan lentur As
f′c
beton bobot‐normal
fyl
= fyv = 414 MPa

## Slide 34
Latihan
Torsi kesetimbangan:
Momen torsi berfaktor (Tahap 1)
momen torsi kesetimbangan yang diberikan = 50,9 kN‐m Momen torsi total yang harus disediakan untuknya dalam disain.
n
u
T perlu = =
T 50,9
ф 0,75
= 67, 87 kN‐m
Acp pcp
= x0y0 = 356  635 = 226.060 mm2
= 2(x0 + y0) = 2(356 + 635) = 1982 mm
Dari Pers. (8.5), momen torsi dimana torsi dapat diabaikan adalah
T
u
ф f'
12
= c cp
A2
pcp
=
0,75 27,6 226.0602
12 1982
= 8,47 kN‐m < 50,9 kN‐m
Karenanya disain untuk torsi penuh.

## Slide 35
A0 = 0,85A0h, dimana Aoh adalah luasan yang dibatasi oleh garis pusat sengkang
tertutup
terluar. Dengan
mengasumsikan penutup bersih 40 mm
dan sengkang 13, dari Gambar 8.5,
x1 = 356 – 2(40 + 6,5) = 263 mm
y1 = 635 – 2(40 + 6,5) = 542 mm
A0h = 263  542 = 142.546 mm2
A0 = 0,85A0h = 0,85(142.546) = 121.164
mm2
d = 635 – (40 + 13 + 12,5) = 569,5 mm
ph = 2(x1 + y1) = 2(263 + 542) = 1610
mm
Gunakan  = 45, cot  = 1,0.
Latihan
Properti penampang (Tahap 2)

## Slide 36
Latihan
Cek kecukupan penampang (Tahap 3)
Untuk penampang tersebut agar cukup, haruslah memenuhi Pers. (8.3a):
Vu
bwd
Tuph
1,7A2
2
2
+ ϕ
Vc + 2 f'c bwd 3
c
V =
f'c
6
w
b d=
oh
27,6
 356  569,5 = 177.52 kN
Vu
bwd
2
+
Tuph
oh
1,7A2
6
2
=
178.000
2
+
50,9×106×1610
356×569,5 1,7 142.546 2
2
= 0,77 + 5,63 = 2,53 Mpa
Vc + 2 f'c
ϕ =0,75
177,52
+ 2 27,6
bwd 3 356×569,5 3
= 0,75(0,88 + 3,50) = 3,28 MPa > 2,53 MPa.
Karenanya penampang tersebut cukup.

## Slide 37
Latihan
Tulangan torsi (Tahap 4)
=
At= Tn 67,87×106
s 2A0fyvcotθ 2×121.164×414×1,0
= 0,676 mm2/mm/satu kaki
Tulangan geser
c
V =
f'c
6
w
b d = 177,52 kN
178 1
Vn= 0,75 = 237,33 kN > Vc; juga >2Vc
untuk tulangan web geser minimum. Karenanya, sediakan sengkang geser.
= Vn – Vc = 237,33 – 177,52 = 59,81 kN
fyvd 414×569,5
Vs 59,81×103
= = = 0,254 mm2/mm/dua kaki
Vs
Av
s Avt
s s s
2At Av
= + = 2  0,676 + 0,254 = 1,607 mm2/mm/dua kaki
Coba sengkang tertutup 10. Luasan dua kaki = 157,08 mm2.
s=
Avt⁄sperlu
luasanirisanpenampangsengkang 157,08
= 1,607 = 97,8 mm

## Slide 38
Latihan
Spasi yang diperbolehkan maksimum smaks = lebih kecil dari ph/8 atau 300 mm, dimana
ph = 2(x1 + y1) = 1610 mm. Dari sebelumnya ph/8 = 1610/8 = 201,25 mm >
97,8 mm.
Avt = Av + 2At =
16
fyv
f'c bws =
16 414
27,6 356×95
= 26,82 mm2
karenanya, dari Pers. (8.7),
vt
3 fyv 3 414
1 bws 1 356×95
A minimum = = = 27,23 mm2
kurang dari 157,08 mm2; tidak mengontrol. Karenanya gunakan sengkang tertutup 10
spasi 95 mm pusat ke pusat. Jika sengkang tertutup 13 digunakan, spasi dapat ditingkatkan menjadi 170 mm p ke p.
A
l
s
hfyl
At fyv
= p cot2
= 0,676  1610414
414 1,0 = 1089,13 mm2
l
A minimum
12fyl
5 f'cAcp
= –
At s
fyv
p
hfyl
=
5 27,6×226.060
12×414
414
– 0,676  1610 414
= 1195,27 – 1089,13 = 101,14 mm2< 1089,13mm2
Karenanya Al = 1089,13 mm2.