## Slide 1
DALAM PEMBAHASAN INI HANYA DIMENSI BALOK SAJA BELUM PEMBAHASAN KOLOM PORTAL
PERHITUNGAN DIMENSI DAN PENULANGAN BALOK
MOMEN di dapat dari TUGAS 2 ANSTRUK LANJUTAN)

## Slide 2
Kemudian rencanakan dimensi dan penulangan balok BC saja.

## Slide 3: Free Body Diagram hasil Analisa strukturnya

## Slide 4
Bidang Momen

## Slide 5
Batang atau Balok BC
Melihat Bidang Momen pada Balok BC :
Mtumpuan = 3,902 ton.m
= 3,902. 10^6 kg.mm
= 3,902. 10^7 N.mm
Mlapangan = 6,84 ton.m
= 6,84. 10^7 N.mm
Ket :
1 ton = 10^3 kg
1 kg = 10 N
1 m = 10^3 mm

## Slide 7
ANALISA DIMENSI DAN PENULANGAN BALOK
Daerah Tumpuan Balok.
Mtumpuan (Mu) = 3,902. 10^7 N.mm
Bentang Balok : L = 5,00 m atau 5000 mm
Dimensi balok :
h = (1/8 s.d 1/16 ) L = 1/11 x 5000 = 454,5 dibulatkan 450 mm.
b = (1/2 s.d ¾ ) h = ½ x 450 = 225 dibulatkan 200 mm
Tinggi efektif balok (d) = h-d’ = 450 – 50 = 400 mm
Mn = Mu/Ф = 3,902. 10^7 / 0,8 = 4,88. 10^7 N.mm
Rn = Mn/(b.d^2) = 4,88.10^7 / ( 200 . 400^2) = 1,5242 N/mm^2
m = fy/(0,85.fc’) = 240 / (0,85. 25) = 11,294
ρ = 1/m . (1- Ѵ1- (2.m.Rn)/fy )
= 1/11,294 . ( 1 – Ѵ1 – (2. 11,294 . 1,5242)/240 )
= 0,0066 > ρmin = 0,0058 (oke)

## Slide 8
As = ρ . b. d = 0,0066 . 200. 400
As = 527,73 mm2
(tulangan Tarik tumpuan)
dipakai tulangan 3 ϕ 16 At= 0,25. π. ϕ^2 . n
At = 0,25. 3,14. 16^2 . 3
At = 602,88 mm2
At > As
602,88 mm2 > 527,73 mm2 (oke)
Kontrol jarak antar tulangan (s)
s = b – (2.p + 2. ϕskng + n.ϕTP)
(n-1)
s = 200 – (2. 25 + 2. 8 + (3. 16))
(3 – 1)
s = 43 mm > 25 mm (oke)
(tulangan tekan tumpuan)
As’ = 0,5. As = 0,5 . 527,73 = 263,8 mm2
Dipakai tulangan : 2 ϕ 16 ( At’ = 401,92 mm2) > As’ (oke)
2. Daerah Lapangan Balok.
Mlapangan (Mu) = 6,84. 10^7 N.mm (prinsip sama, lihat table)

## Slide 10: TERIMA KASIH