## Slide 1: Struktur Bangunan Rendah-05 Perencanaan BAngunan oleh: M. Agung Wahyudi, ST.MT.

## Slide 2: Merencanakan Struktur Utama
Mempertimbangkan fungsi ruang & persyaratannya dengan struktur
PERMASALAHAN | AREA PEMBAHASAN
Bagaimana kegiatan diwadahi dalam ruang? Adakah fungsi2 spesifik? (mis.butuh ruang lebar atau ukuran ttt) | Konfigurasi bentuk dan ukuran grid struktur tempat titik2 kolom & dinding diletakkan
Bagaimana sistem ruang dipenuhi oleh bangunan? Adakah ruang yang perlu sistem khusus (pencahayaan/penghawaan alami?) | Bentang bangunan, konfigurasi ruang & massa serta bukaan2 yang punya saling keterkaitan antara struktur & konstruksi
Bagaimana sistem utilitas dilayani oleh bangunan? Dimana posisi bak air bersih, air kotor, apakah secara langsung mempengaruhi struktur? | Penentuan sistem disstribusi : tempat suplai, jalur distribusi, tempat buangan serta kaitannya dengan struktur & konstruksi

## Slide 3: Merencanakan Struktur Utama
Pemenuhan fungsi ruang spesifik

## Slide 4: Merencanakan Struktur Utama
Pemenuhan tuntutan sistem2 bangunan spesifik

## Slide 5: Pertimbangan Bahan Struktur Utama
Pertimbangan fungsi ruang & persyaratannya dengan struktur
PERMASALAHAN | AREA PEMBAHASAN
Sistem struktur jenis apakah yang cocok untuk ruangan & bangunan ttt yang sesuai dengan aspek-aspek bangunan ? | Bagaimana persyaratan teknis bahan struktur meliputi kemampuan bentang & ketinggian bangunan serta kaitannya dengan fungsi ruang?
Bahan bangunan apa yang paling sesuai digunakan pada bangunan sesuai bahan struktur utama & bahan lainnya pada bangunan? | Kesesuaian bahan bangunan dengan aspek-aspek bangunan dan ketersediaan bahan tersebut pada suatu wilayah

## Slide 6: Pertimbangan Aspek Bentuk Bangunan dari Bentuk Struktur
PERMASALAHAN | AREA PEMBAHASAN
Apakah bentuk dijadikan tujuan atau hasil? | Fungsi struktur : sebagai fasilitas atau penentu?
Apakah elemen2 struktur dipakai sebagai elemen2 bangunan? | Penentuan penonjolan atau penyembunyian elemen struktur
Apakah sistem2 pada bangunan akan berpengaruh pada elemen & bentuk bangunan? | Konstruksi2 yang melekat pada struktur yang akan dipakai

## Slide 7: Contoh desain bangunan thd sistem bangunan

## Slide 8: Contoh desain potongan bangunan thd sistem ruang

## Slide 9: Merencanakan Bentuk Bangunan & Atapnya
Bentuk bangunan rendah didomnasi oleh bentuk atapnya.
Sebagai mahkota bangunan, atap menentukan bentuk arsitektur bangunan. Bangunan tradisional dikenali dari bentuk atapnya.
Bentuk atap ideal harus disesuaikan dengan ruangan & fungsi di bawahnya, tidak hanya sebagai pembentuk bangunan saja.

## Slide 10: Merencanakan Bentuk Bangunan & Atapnya
PERMASALAHAN | AREA PEMBAHASAN
Bagaimana memadukan sistem struktur bangunan secara kompak? | Kaitan antara struktur utama dengan struktur atap & struktur lain (misal: pondasi)
Apakah bentuk atap berperan pada bentuk bangunan secara keseluruhan? | Alternatif sistem struktur atap utama yang dominan

## Slide 11: Merencanakan Atap dan Fungsinya
PERMASALAHAN | AREA PEMBAHASAN
Fungsi bentuk & struktur | Kemungkinan berbgai bentuk atap yang bisa digunakan beserta strukturnya
Fungsi Ruang | Kemungkinan bentang & sifat atap untuk menciptakan ruang di bawah atau di atasnya
Fungsi Perlindungan | Kemungkinan alternatif konstruksi pelindung bangunan
Fungsi Sistem | Kemungkinan penerapan sistem2 pada bangunan

## Slide 12: Merencanakan Dimensi Struktur
Arsitek harus sudah berkomunikasi dengan konstruktor pada tahap pra desain.
Dimensi elemen seperti balok, kolom & kuda-kuda dipakai perkiraan yang akan dipertimbangkan dengan aspek2 lain pada bangunan.
Angka final dimensi struktur dihitung oleh konstruktor struktur untuk dibuat gambar kerja.

## Slide 13: Menentukan Bentangan
Bentangan adalah jarak antara 2 sisi bangunan atau 2 tumpuan kuda2 atau rangka atap lainnya.
Bentangan akan maksimal jika digunakan sistem rangka ringan seperti kuda2 dengan berbagai bentuk.
Penentuan bentangan mempertimbangkan:
Kebutuhan Bentangan
Struktur bentang
Pencahayaan
Penghawaan

## Slide 14: Fungsi & Dimensi Bangunan/Ruang
Fungsi akan mempengaruhi bentuk ruang. Misalnya ruang publik seperti ruang pertemuan akan menuntut volume ruang yang besar & bentang yang lebar, bebas dari kolom2 di dalamnya.
Struktur harus bisa mewadahi tuntutan tersebut.

## Slide 15: Menentukan Jarak Antar Bentang
Jarak antar bentangan adalah jarak antara 2 rangka utama yang tegaklurus terhadap bentangannya.
Pertimbangan jarak antar bentangan:
Struktur antar bentang
Modul
Bentuk/proporsi
Struktur penopang (pondasi)

## Slide 16: Modul Ruang & Bahan
Modul ruang adalah ukuran 1 unit ruang dari ruang2 yang seragam.
Modul bisa digunakan untuk menentukan jarak antar bentangan.
Contoh: bangunan hotel, apartemen, rumah sakit, kantor
Pemilihan bahan bangunan yang dipakai juga menentukan bentangan.

## Slide 17: Menentukan Jarak antar Lantai
Pertimbangan:
Fungsi ruang & bangunan
Sistem ruang
Ukuran tangga
Bentang ruang

## Slide 18: Perhatian untuk Area Rawan Gempa
Soft story: Peletakan ruang bentang lebar & penghilangan dinding luar di lt.dasar membuat lebih rentan thd gempa
Kolom langsing & short column

## Slide 19: Tinggi Ruang Lantai Atas
Tinggi ruang lt.atas = jarak dari lantai atas ke dinding paling atas/tempat atap
Pertimbangan:
Sudut kemiringan atap
Sistem ruang lantai atas

## Slide 20: Menentukan Ketinggian Bangunan
Fungsi ruang & bangunan
Proporsi bangunan
Lokasi bangunan : bahaya angin & petir
Peraturan bangunan setempat

## Slide 21: Perkiraan Dimensi Kolom & Balok
Kolom
Tiap kolom menanggung beban pada luasan tertentu  harus dianalisis satu per satu
Idealnya, sebuah kolom mewakili area yang dipikulnya  jika grid bujursangkar, kolom juga bujursangkar
Ukuran kolom beton bangunan bertingkat 2 tergantung pada bentangnya

## Slide 22: Bangunan 1 Lantai tidak Bertingkat
Kolom praktis 10x10 cm di setiap:
sambungan/pertemuan dinding
Luasan 9-12 m2
Untuk dinding ~3m dipasang tiap 3-4 m
Bangunan >1 Lantai
Dengan bentang sama, perkiraan dimensi kolom bangunan 2 lt  2x lt.1 = 20x20 cm
Bangunan 3 lt:  3x lt,1 = 30x30 cm

## Slide 24: Bentuk & Dimensi Balok Beton
Balok biasanya digabung dengan plat lantai
Penampang balok ideal : tinggi > lebar dengan rasio 1:3 hingga 2:3
Tinggi balok : 1/10 ~ 1/12 bentang kolom penumpu
Untuk beton prategang (prestress) & post tention : 1/20 bentang