## Slide 1
PEMODELAN TRANSPORTASI

## Slide 2
Model ?
-Sesuatu yang dapat menggambarkan keadaan yang ada
-Suatu alat bantu atau media yang dapat digunakan untuk mencerminkan atau menyederhanakan suatu realita secara terukur.

## Slide 3
  Jenis Model
  –fisik
  –matematis
  Contoh Model
Model peta
Model jaringan
Model statistik
Model matematik

## Slide 4
HOW ?
SURVEI
- SURVEI PRIMER >>>> LAPANGAN
- SURVEI SEKUNDER >>>>DARI INSTANSI PEMERINTAH

## Slide 5
MANFAAT MODEL
Meramalkan kejadian pada arus lalu lintas apabila kota berkembang terus tanpa ada perubahan ( do nothing ).
Kebijakan sistem tata guna lahan dan sistem transportasi dengan melakukan perubahan pada sistem jaringan ( do something ).

## Slide 6
Model empat langkah(four step model)
Bangkitan perjalanan(trip generation model)
Distribusi perjalanan(trip distribution model)
Pemilihan jenis kendaraan(moda split)
Pemilihan rute perjalanan(traffic assignment)

## Slide 7
BangkitanPerjalanan
(Trip Generation)
Pembangkit perjalanan: rumah
Untuk mengetahui bangkitan: wawancara darirumah ke rumah
Survai asal tujuan

## Slide 8
Trip Distribution
Daya tarik zona asal: jumlahpenduduk, jumlah pekerja, kepemilikan mobil/motor
Daya tarik zona tujuan:
– pertokoan: jumlah/luasan toko
– perkantoran: jumlah pekerja, jenis perkantoran
– universitas/sekolah: jumlah mahasiswa/dosen/guru/karyawan
– gedung olahraga: daya tampung, jenis olahraga
– rumah sakit: jumlah tempat tidur, fasilitas
– restauran: jumlah tempat duduk, jenis masakan

## Slide 9
Pemilihan Jenis Kendaraan
(moda split)
Ketersediaan berbagai macam kendaraan(moda) menuju ke tempat tujuan

## Slide 10
Dasar pemilihan moda
Perjalanan
–jalan raya:
•jarak relatif pendek sampai menengah
•biaya relatif murah untuk perjalanan pendek
–jalanrel:
•perjalanan jarak menengah dan jauh
–kapal/feri:
•jarak menengah sampai jauh
–pesawat:
•jarak jauh

## Slide 11
Pelaku perjalanan:
–income
–car ownership
–social standing
–kepadatan(perumahan, arus lalulintas)
Sistem transportasi
–waktu
–tingkat pelayanan
–biaya

## Slide 12
Pemilihan rute perjalanan(traffic assignment)
Semua memilih rute yang terpendek dan tercepat(all or nothing assignment)
Probabilitas dari pelbagai alternatif: yang terbaik yang terbanyak
Berdasarkan pembatasan kapasitas

## Slide 13
METODE ?
Metoda Kategori
-Mencari jumlah perjalanan rata-rata
untuk masing-masing kategori
-Pembagian kategori, misalnya:
- pemilikan mobil: a. 0 b. 1 c. >1
- pendapatan: a. rendah b. sedang c. tinggi
- jumlah keluarga: a. 1-2 b. 3-4 c. >4

## Slide 14
CONTOH SOAL
Diketahui :
Hasil analisis kategori memperlihatkan hubungan antara jumlah perjalanan rata-rata perhari dengan pelbagai variabel sebagai berikut ini.
Kepemilikan Angg. Jumlah perjalan menurut tk. penghasilan
mobil r.tangga rendah menengah tinggi
0 1- 3 3,4 3,7 3,8
0 >3 4,9 5,0 5,1
1 1- 3 5,2 7,3 8,0
1 >3 6,9 8,3 10,2
2 1- 3 5,8 8,1 10,0
2 >3 7,2 11,8 12,9

## Slide 15
Pertanyaan :
Hitung jumlah perjalanan yang dibangkitkan oleh zone yang terdiri dari:
100 rumah tangga tanpa mobil, penghasilan rendah, anggota r.t. 3 orang
200 rumah tangga tanpa mobil, penghasilan rendah, anggota r.t. 4 orang
300 r. tangga dengan 1 mobil, penghasilan menengah, anggota r.t. 3 orang
50 rumah tangga dengan 2 mobil, penghasilan tinggi, anggota rumah tangga 3 orang.

## Slide 16
JAWABAN
Jumlah perjalanan:
100 x 3,4 = 340
200 x 4,9 = 980
300 x 7,3 = 2190
50 x 10,0 = 500
____________________
Total = 4010 perjalanan/hari

## Slide 17
METODE FAKTOR PERTUMBUHAN
Ti = ti * ( 1 + Fi)n
Keterangan :
Ti = pergerakan masa mendatang
ti = pergerakan masa sekarang
Fi = faktor pertumbuhan
n = tahun ke -

## Slide 18
CONTOH
Diketahui:
Suatu zona terdiri dari 250 rumah tangga bermobil dan 250 rumah tangga tanpa mobil. Rumah tangga bermobil menghasilkan 6 pergerakan / hari dan rumah tangga tanpa mobil menghasilkan 2.5 pergerakan/hari. Dengan faktor pertumbuhan = 2.

## Slide 19
Pertanyaan :
hitunglah jumlah pergerakan di masa yang akan datang!

## Slide 20
JAWABAN
ti = 250 * 2.5 + 250 * 6 = 2125 pergerakan / hari
Fi = Cid / Cic = 1 / 0.5 = 2
Jumlah pergerakan di masa yang akan datang :
Ti = 2 * 2125 = 4250 pergerakan / hari

## Slide 21
TERIMA KASIH