## Slide 1
PERTEMUAN 12 13 14
K-Map
KANONIK SOP & POS
KARNAUGH MAP

## Slide 2: Fungsi Boolean bentuk SOP & POS
Bentuk Standar
SOP (Sum of Product)
 Term – term AND di OR kan
 Contoh: AB’C + A’BC’
POS (Product of Sum)
 Term – term OR di AND kan
 Contoh: (A + B’ + C) . (A’ + B + C’)

## Slide 3: Fungsi Boolean bentuk SOP & POS
Notasi Tabel Kebenaran Minterm (m)
Contoh: Asumsikan 3 variable x, y dan z
x | y | z | Minterm (m)
0 | 0 | 0 | x’.y’.z’ = m0
0 | 0 | 1 | x’.y’.z = m1
0 | 1 | 0 | x’.y.z’ = m2
0 | 1 | 1 | x.’y.z = m3
1 | 0 | 0 | x.y’.z’ = m4
1 | 0 | 1 | x.y’.z = m5
1 | 1 | 0 | x.y.z’ = m6
1 | 1 | 1 | x.y.z = m7

## Slide 4: Fungsi Boolean bentuk SOP & POS
Bentuk Kanonik Minterm (m)
Contoh:
Tabel Kebenaran untuk Y (x, y, z), bentuk SOP
m0
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
x | y | z | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 5: Fungsi Boolean bentuk SOP & POS
Contoh:
Tabel Kebenaran untuk Y (x, y, z), bentuk SOP
m0
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
Y (x,y,z) = m1 + m2 + m4 + m6
= x’y’z + x’yz’ + xy’z’ + xyz’
x | y | z | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 6: Fungsi Boolean bentuk SOP & POS
Notasi Tabel Kebenaran Maxterm (M)
Contoh: Asumsikan 3 variable x, y dan z
x | y | z | Maxterm (M)
0 | 0 | 0 | x+y+z = M0
0 | 0 | 1 | x+y+z’ = M1
0 | 1 | 0 | x+y’+z = M2
0 | 1 | 1 | x+y’+z’ = M3
1 | 0 | 0 | x’+y+z = M4
1 | 0 | 1 | x’+y+z’ = M5
1 | 1 | 0 | x’+y’+z = M6
1 | 1 | 1 | x’+y’+z’ = M7

## Slide 7: Fungsi Boolean bentuk SOP & POS
Bentuk Kanonik Maxterm (M)
Contoh:
Tabel Kebenaran untuk Y (x, y, z), bentuk POS
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
x | y | z | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 8: Fungsi Boolean bentuk SOP & POS
Contoh:
Tabel Kebenaran untuk Y (x, y, z), bentuk POS
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Y (x,y,z) = M0 + M3 + M5 + M7
= (x+y+z) . (x+y’+z’) . (x’+y+z’) . (x’+y’+z’)
x | y | z | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 9: Perancangan dengan Tabel Kebenaran
Diketahui output Y seperti dalam tabel, tentukan fungsi logika dari Y:
x | y | z | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 10: Langkah solusi
1. Tulis bentuk AND pada output = 1
 x’yz
 xy’z
 xyz’
 xyz
x | y | z | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 11: Langkah solusi
2. Tulis ekspresi SOP nya
Y = x’yz + xy’z + xyz’ + xyz
3. Sederhanakan ekspresi output nya
Y = x’yz + xyz + xy’z + xyz + xyz’ + xyz
= yz (x’ + x) + xz (y’ + y) + xy (z’ + z)
= yz + xz + xy

## Slide 12: Langkah solusi
4. Merancang rangkaian gerbang logika nya
Y = yz + xz + xy

## Slide 13: Karnaugh Map (K-Map)
Metode grafik untuk menyederhanakan ekspresi
logika atau tabel kebenaran
Dapat digunakan dengan banyak variable masukan, tetapi dalam praktiknya terbatas pada 5 – 6 variable saja

## Slide 14: Karnaugh Map (K-Map)
2 variabel
3 variabel

## Slide 15: Karnaugh Map (K-Map)
4 variabel

## Slide 16: Karnaugh Map (K-Map)
Nilai-nilai tabel kebenaran diletakkan pada K-map
Kotak-kotak K-map yang berdekatan secara horizontal dan vertical hanya berbeda 1 variable
Pola dari atas ke bawah atau kiri ke kanan harus berbentuk A’B, A’B, A’B, A’B
Bentuk SOP bisa didapatkan dengan melakukan operasi OR pada semua term (AND) dari kotak yang bernilai 1

## Slide 17: Karnaugh Map (K-Map)
Setiap kotak di baris paling atas dianggap berdekatan
dengan kotak-kotak pada baris paling bawah, samping
juga

## Slide 18: Contoh penggunaan K-Map

## Slide 19: Contoh penggunaan K-Map

## Slide 20: Looping – penggabungan kotak yang bernilai 1

## Slide 21: Aturan Looping - pasangan
Proses looping 2 kotak bernilai 1 yang berdekatan
dalam K-map (pasangan), akan menghilangkan 1
variable yang muncul dalam bentuk normal dan
komplemennya

## Slide 22: Quad

## Slide 23: Aturan Looping - quad
Proses looping kotak bernilai 1 berjumlah 4 buah
yang berdekatan dalam K-map (quad),
akan menghilangkan 2 variable yang muncul dalam
bentuk normal dan komplemennya

## Slide 24: Don’t Care (x)
Pada beberapa rancangan rangkaian logika, terdapat
kondisi masukan yang nilai keluarannya tidak ditentukan
Tidak peduli dengan nilai keluaran dari beberapa
masukan tersebut, TINGGI atau RENDAH

## Slide 25: Contoh Don’t Care