## Slide 1: Sensor dan Tranduser
Pendahuluan (Sistem Pengukuran)

## Slide 2: Sistem
Susunan bagian bagian tertentu yang bekerja bersama untuk menghasilkan suatu keluaran dari masukan yang diberikan.

## Slide 3: Sistem Instrumentasi
Sistem untuk melakukan pengukuran yang memiliki :
  Masukan : nilai besaran yang sebenarnya dari variabel lngkungan yang diukur.
  Keluaran : nilai terukur.

## Slide 4: Elemen-elemen sistem instrumentasi
Sensor : elemen sistem yang secara efektif berhubungan dengan proses dimana variabel yang sedang diukur dan menghasilkan suatu keluaran bentuk tertentu yang proporsional dengan nilai variabel yang terukur.

## Slide 5: Elemen-elemen sistem instrumentasi
Pengkondisi sinyal (signal conditioner) : mengambil sinyal keluaran dari sensor dan mengubahnya menjadi sinyal besaran yang cocok untuk tampilan atau bagian selanjutnya dari sebuah sistem yang lebih besar.
Sensor + pengkondisi sinyal = tranduser

## Slide 6: Elemen sistem instrumentasi

## Slide 7: Unjuk kerja
Akurasi
Error :
  Error histerisis
  Error non linearitas
Jangkauan (rentang)
Presisi
Repeatibility
Reproduksibilitas
Sensitivitas

## Slide 8: Akurasi
Indikator seberapa dekat nilai yang dihasilkan oleh suatu sistem pengukuran dapat diharapkan menjadi nilai sebenarnya.
Dinyatakan dalam persen dari rentang penuh pengukuran full scale deflection (f.s.d.).
Misal: + 1 % f.s.d.
Rentang penuh : 10 Ampere
Maka akurasi sistem + 0.1 Ampere

## Slide 9: Error
Selisih antara nilai besaran sebenarnya dengan nilai pengukuran.
Error = nilai sebenarnya – nilai pengukuran
Error :
  Error histerisis
  Error non linearitas

## Slide 10: Error Histerisis
Selisih dari pengukuran nilai besaran yang sama dari sebuah variabel.
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## Slide 11: Error non linearitas
Error yang terjadi karena adanya asumsi hubungan linear antara masukan dan keluaran.
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## Slide 12: Jangkauan (rentang)
Batas kemampuan sensor untuk mengolah nilai besaran pada variabel lingkungan

## Slide 13: Presisi
Menggambarkan derajat kebebasan suatu sistem pengukuran dari error – error acak.
Presisi tinggi hanya memberikan sebaran nilai yang sempit pada pembacaan yang berulang-ulang.
presisi rendah, akurasi tinggi

## Slide 14: Presisi
Presisi tinggi, akurasi rendah
Presisi tinggi, akurasi tinggi

## Slide 15: Repeatibility dan Reproduksibilitas
Repeatibility : kemampuan sistem untuk menghasilkan keluaran yang sama dengan tidak memutus hubungan sistem dengan masukannya dan tidak mengubah kondisi lingkungan.
Reproduksibilitas : kemampuan sistem untuk menghasilkan keluaran yang sama dengan memutus sistem dari masukannya
Pengujian dilakukan secara berulang – ulang.

## Slide 16: Sensitivitas
Rasio antara nilai keluaran dan nilai masukan pada elemen sistem pengukuran.

## Slide 17: Karakteristik dinamik
Waktu respon :
  Waktu yang diperlukan sistem setelah diberi masukan, menghasilkan keluaran dari 0 hingga persentase nilai tertentu. (contoh 95%)
Waktu naik:
  Waktu yang diperlukan sistem untuk beranjak naik hingga nilai persentase tertentu dari keluaran tunak (steady state). (contoh 10% s.d. 95%)
Waktu pemantapan :
  Waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai keluaran yang stabil dengan toleransi penyimpangan dengan prosentase tertentu dari nilai keadaan tunaknya (steady state) (contoh 2% dari tunaknya)